## Slide 1: Bilgisayar Ağ Sistemleri
Kaynaklar:
“Bilgisayar Ağları”, Doç. Dr. Nazife Baykal, SAS Yayınları
“Bilgisayar Haberleşmesi ve Ağ Teknolojileri”, Çölkesen ve Örencik”, Papatya Yayınları
Ders Notları:
http://pozitron.sdu.edu.tr/dersnotlari
http://www.bilisimogretmeni.com/

## Slide 2: Ders İçeriği
Konular:
Bilgisayar Ağlarına Giriş
Veri İletişim Ortamları
Ağ Mimarileri ve Topolojileri
Ağ Standartları ve Protokolleri
Yerel Alan Ağları
Ağ Bağlantı Aygıtları
Internet
Yönlendirme
Geniş Alan Ağları
Kablosuz Ağlar

## Slide 3: Sizce bilgisayar ağları neden var?

## Slide 4: Ağ Kurulumuna Neden Gerek Duyulmuştur?
* Kaynakların Paylaşmak
* Bilgiyi Paylaşmak
* Yazılımda Standartlaşma

## Slide 5: Bilgisayar Ağları
Ağ Nedir?
  Birden çok bilgisayarın, çeşitli iletişim ortamları vasıtasıyla, kaynakları paylaşmak üzere, birbirleri ile iletişim kurduğu ortamdır.
Kaynaklar Nelerdir?
  Bilgi
  Yazılımlar
  Hard disk
  Yazıcı
  Yedekleme Ünitesi
  Vb…

## Slide 6: İletişim Ortamları

## Slide 7: Kablolu İletişim Ortamları
En çok kullanılan kablo çeşitleri :
  Eş eksenli kablo (koaksiyel)
  Çift burgulu kablo
  Fiber optik kablo

## Slide 8: Koaksiyel (Eş Eksenli) Kablo
Televizyon kablosunun daha esnek ve ince olanıdır.
Bakır tellerden ve üzerinde manyetik korumadan ibarettir.

## Slide 9: Eş eksenli kablo (koaksiyel)
İki çeşittir
  İnce (Thin Coax), taşıma mesafesi 185m
  Kalın (Thick Coax), 500 metredir
    (10Base-2 ağlarda IEEE standardına göre).

## Slide 10: Koaksiyel Kablo Tipleri
TİP | EMPEDANS | KULLANIM
RG-8 | 50 Ohm | 10BASE-5 (Kalın-Thicknet) - 500 m
RG-58 | 50 Ohm | 10BASE-2* (İnce-Thinnet) - 185 m
RG-59 | 75 Ohm | Kablo TV
RG-6 | 75 Ohm | Anten kablosu

## Slide 11: Koaksiyel Kablo, BNC Konnektör, BNC T Konnektör

## Slide 12: Koaksiyel (Eş Eksenli) Kablo Konnektörü
BNC (British Naval Connector) konnektör

## Slide 13: Koaksiyel (Eş Eksenli) Kablo Konnektörü
Eşeksenli kablolar BNC konnektörleri ile sonlandırılır ve bilgisayar arkasındaki aktarım aygıta takılacak T-şeklindeki bağlayıcılara takılırlar.
Kablo sonunda 10Base5 ise 75, 10Base2 ise 50 Ohm’luk sonlandırıcı (Terminator) takılır.

## Slide 14: Koaksiyel (Eş Eksenli) Kablo Konnektörü
Bunu Sakın Yapmayın!!
 | T bağlantısı yapılmadan önce

## Slide 15: Koaksiyel (Eş Eksenli) Kablo - Genel

## Slide 16: Koaksiyel - 10Base2 Kuralları
Maximum düğüm/kısım sayısı: 30

## Slide 17: 10Base2
10Mbs hızında
Segment yani bilgisayarları dolaşan kablo en fazla 185m olabilir
Aynı segmente 30'dan fazla makina bağlanamaz
Her bir makina arasında en az 0.5m mesafe bırakılmalıdır

## Slide 18: Tipik 10Base2 Ağı Uygulaması

## Slide 19: Koaksiyel - 10Base5 (Thick LAN)

## Slide 20: Koaksiyel - 10Base5 Kuralları
Maximum düğüm/kısım sayısı: 100

## Slide 21: 10Base5
- 10 Ağın hızını belirtir, yani 10 Mega Bit/Saniye
- Base Ağ Baseband* olarak çalışmaktadır
- 5 Kablonun maksimum uzunluğunu belirtir(500 metre).
* Kablo üzerinden aynı anda tek bir sinyal gönderilmektedir.

## Slide 22: Çift Burgulu Kablolar (Twisted-Pair)
Tek (örneğin dahili hatlarda), dört (oldukça yaygındır) veya sekiz çift kablodan oluşabilir
  UTP (Unshielded Twisted Pair)
  STP (Shielded Twisted Pair)

## Slide 23: Çift Burgulu Kablolar (Twisted-Pair)

## Slide 24: Gürültü
GÜRÜLTÜ
Kaynak
NIC
Kodlanan Veri
Gönderen
Hedef/Alıcı
NIC
Alıcı
Kodu çözülen veri
Sinyal
İletişim Kanalı

## Slide 25: UTP Kablo Kategorileri
Kategori | Uygulama Alanı
1 (CAT1) | Yanlızca ses veri iletimi yapılmaz
2 | Ses ve 1 Mbps’ ye kadar veri iletimi.
3 | Ses ve 10 Mbps’ ye kadar veri iletimi.
4 | Ses ve 20 Mbps’ ye kadar veri iletimi
5 | Ses ve 100 Mbps’ ye kadar veri iletimi.
5e | Ses ve 622 Mbps’ ye kadar veri iletimi.
6 | Ses ve 1 Gps’ ye kadar veri iletimi.
7 | Ses ve 10 Gps’ ye kadar veri iletimi.

## Slide 26: UTP Kablo Kategorileri
Kategori 3 ve (b) Kategori 5 bükümlü tel çiftlerinden alınmıştır.
Kategoriler arasında kablo özdirenci de farklılık gösterir.

## Slide 27: Çift Burgulu Kablolar (Twisted-Pair)
IEEE standartlarına göre;
  10Base-T (10 Mbps),
  100Base-T (100 Mbps) ve
  1000Base-T (1000 Mbps)
  ağlarında bir kablo en fazla 100 m olabilir.

## Slide 28: Çift Burgulu Kablo Konnektörü
Bu tür kablolar RJ-45 konnektörü ile bilgisayar bağlanır.

## Slide 29: Çift Burgulu Kablo Konnektörü

## Slide 30: Çift Burgulu Kablo Konnektörü

## Slide 31: 10BaseT
10BaseT star-bus topoloji kullanan ethernet kablolama sistemini tanımlar.
10 makisumun hızı yani 10Mbit çalıştığını
T harfi kullanılan kabloyu belirtir(Twisted Pair)
* Node-Node arasındaki kablo uzunluğu 100m'yi geçmez.

## Slide 32: Fiber Optik Kablo
1966 yılında Charles Kao ve George Hockham cam fiber
üzerinden veri aktarımı da yapılabileceği fikrini ortaya attılar.
Sonraki dönemlerde fiber üzerindeki kayıp oranları o kadar az
seviyelere indirildi ki, fiber veri aktarımı için bakır'a göre
çok daha avantajlı bir konuma geldi.
Fiber'in en önemli özelliği elektomanyetik alanlardan
hiç etkilenmemesidir.

## Slide 33: Fiberin İç Yapısı

## Slide 34: Fiber Optik Kablolar
70 Km’ye kadar uzayabilen geniş alanlarda, elektriksel sinyallerden etkilenmeden yüksek kapasiteli iletişim ortamı sağlamada kullanılır.

## Slide 35: Fiber Optik Kablolar
Gelen elektriksel sinyalleri ışık sinyallerine çevirir.
Işık fiber optik kabloda dengeli bir şekilde yol alır ve buna mod denir.

## Slide 36: Fiber Optik Kablo Çeşitleri
Tek, Çok modlu ve çok modlu kademeli olmak üzere 3 çeşidi vardır.
  Tek Mod Fiberler (Single Mode Fiber- SMF) :
    Işığın tek bir modda ya da tek bir yolda ilerlemesine olanak tanırlar
    Düşük sinyal kayıplarının olduğu ve yüksek veri iletişim hızının gerektirdiği durumlarda kullanılırlar.
  Çoklu Mod Fiberler (Multi Mode Fiber- MMF) :
    Işığın birden fazla modunu ileten fiberlerdir.
    Işın çarpışmaları meydana gelebileceğinden kısa mesafeler için kullanılır.

## Slide 37: Fiber Optik Kablo Çeşitleri

## Slide 38: Fiber Optik Kablo Çeşitleri
  Tek Mod Fiberler
    8.3/125 micron SMF
  Çoklu Mod Fiberler
    * 62.5/125 micron MMF
    50/125 micron MMF
    100/140 micron MMF

## Slide 39: Fiber Optik Kablolar
Her bir fiberden tek yönlü haberleşme sağlanır. İki yönlü bir haberleşme için en az iki fiber gereklidir. Veya bir fiberde hem veri gönderimi hem de verinin alımını sağlayan iki ayrı yol olmalıdır.
 | Simplex: İçerisinde sadece bir optik kablo var
 | Duplex: İçerisinde 2 optik kablo var. LAN omurga kablosu olarak çok tercih edilmektedir.
 | Multifiber: İçerisinde 2’den fazla optik kablo var.

## Slide 40: Fiber Optik Kablo Konnektörleri
 | ST (Straight tip)
 | SC (Subscriber tip)
 | MT-RJ

## Slide 41: Kablolar - Özet
Ethernet Adı | Kablo Tipi | Max. Veri Transfer Hızı | Max. Veri Transfer Uzaklığı | Açıklama
10Base-5 | Kalın Koaksiyel | 10 Mbps | 500 metre | BNC, T
10Base-2 | İnce Koaksiyel | 10 Mbps | 185 metre | BNC, T
10Base-T | UTP | 10 Mbps | 100 metre | RJ-45, CAT3 veya CAT5
10Base-F | Fiber (multimode) | 10 Mbps | 2000 metre | SC ve ST konnektör
100Base-T | UTP | 100 Mbps | 100 metre | RJ-45, CAT3 veya CAT5
100Base-TX | UTP | 100 Mbps | 100 metre | RJ-45, CAT5
100Base-FX | Fiber (multimode) | 100 Mbps | 2000 metre | SC, ST, MT-RJ konnektör
1000Base-T | UTP | 1000 Mbps | 100 metre | RJ-45, CAT5e ve üstü
1000Base-SX | Fiber (multimode) | 1000 Mbps | 550 metre | SC ve LC konnektör
1000Base-LX | Fiber (singlemode) | 1000 Mbps | 3 kilo metre | SC ve LC konnektör
10GBASE-SR | Fiber (multimode) | 10 Gbps | 75 metre | LC Konnektor
10GBASE-LR | Fiber (singlemode) | 10 Gbps | 10 kilometre | LC Konnektor
10GBASE-LX4 | Fiber (multimode) | 10 Gbps | 300 metre | LC Konnektor
10GBASE-CX4 | Koaksiyel | 10 Gbps | 15 metre | Infiniband konnektor

## Slide 42: Kablosuz Ağ Teknolojileri
Mikrodalga ve RF Teknolojileri
  Mikrodalga Antenler
  Bluetooth
  Hücresel şebekeler
Kızıl Ötesi Teknolojisi
  Infrared teknolojisi
  Lazer teknolojisi