## Slide 1: WAN Teknolojileri

## Slide 2: IEEE
IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers - Elektrik ve Elektronik Mühendisleri Enstitüsü) standartlar kurulu elektrik mühendisliği, elektronik, radyo, ilgili mühendislik, bilim, sanat dallarındaki standartlardan sorumludur. Enformasyon ve İletişim Teknolojileri alanında yerel alan ağları konusundaki standartları belirler.

## Slide 3: ITU
ITU (International Telecommunication Union -Uluslararası Telekomünikasyon Birliği) dünyada telekomünikasyonun gelişimini teşvik etmek, eş güdüm sağlamak ve bu alanda standart üretmek amacıyla, üye devletler tarafından, Birleşmiş Milletler aracılığıyla kurulmuş bir örgüttür.

## Slide 4: Bazı Kavramlar
Analog: Zaman içinde sürekli farklı değerler alabilir.
Digital (Sayısal): Zaman içinde 1 ve 0 değerleri alabilir.
  Örnek analog ve digital saat. Sayısal haberleşme, analoğa göre daha yüksek hız ve daha düşük hata oranına sahiptir.

## Slide 5: Bazı Kavramlar
Frekans: Bir zaman diliminde bir olayın tekrarlanma sıklığıdır. Ölçü birimi Hertz (Hz) dir.
Asenkron: Eş zamansız; Senkron: Eş zamanlı iletişim

## Slide 6: Bazı Kavramlar
Bandwith (Band genişliği): Bir devrenin veya aygıtın haberleşme kapasitesi veya veri iletim oranının bir ölçüsüdür.
  Bir kanala ayrılabilen toplam frekans aralığı (Hertz – saniyede döngü sayısı) veya bir kanal tarafından taşınabilen veri miktarı (bps = saniyede taşınan bit)
    Bantgenişliği = Yol saat frekansı * Veri miktarı Bantgenişliği = 100 * 8 = 800 MB/saniye

## Slide 7
Switched Access (Anahtarlamalı Erişim): Kullanıcı konumu ve telefon şirketi arasında çekili hat üzerinde anahtarlama ile değişik noktalara bağlantılar sağlayan erişim hattı.
PSTN (Public Switched Telephone Network – Kamusal Anahtarlamalı Telefon Ağı): Yerel ve uzak haberleşme için çevirmeli telefon ağı.

## Slide 8
Broadcast (Yayın): Ağa bağlı tüm uçlara paketlerin gönderimidir.
Baseband (Temelband): Bilginin tek bir kablo üzerinden tek bir kanal ile iletildiği bir ağ türüdür. Örnek olarak ethernet, BRI ISDN ağları verilebilir.
Broadband (Genişband): Tek bir kablo üzerinden birden fazla kanal ile veri iletiminin yapıldığı ağ türüdür. Örnek olarak Kablo TV (CATV) verilebilir.

## Slide 9: Bulut Teknolojisi
İletişim yapılmadan önce bağlantının kurulması esasına dayanır.
  Telefon şebekesinde olduğu gibi.
Bu teknolojiye örnek olarak X.25, ISDN, FR verilebilir.

## Slide 10: Bulut Teknolojisi
Bulut Teknolojisinde; her düğüm için ayrı hat gerekmez.
  Bunun yerine ortak bir buluta bir hat çekilmesi yeterlidir.
  Bulut içindeki her düğüm diğer düğüme iletişim esnasında bağlanır ve iletişimin bitmesiyle bağlantıyı keser.
  Böylece tek bir hat ile bulut içindeki her düğüme ulaşılır.

## Slide 11: Bulut Teknolojisi
WAN teknolojilerini anahtarlama yöntemlerine göre sınıflandırabilir. "Anahtarlama"dan kasıt; iki düğümün bir bulut içindeki bir birine bağlanma yöntemidir.
Anahtarlama yöntemi, bulut teknolojisinin sahip olduğu özelliklere sahiptir ve onu açıklar.

## Slide 12: Bulut Teknolojisi
WAN teknolojileri anahtarlama yöntemlerine göre üçe ayrılabilirler. Bunlar:
Devre (circuit),
Paket (packet) ve
Hücre (cell) anahtarlama'dır.

## Slide 13: Devre (circuit) anahtarlama:
İletişim kurulacak iki düğüm arasında aktarıma geçmeden önce, uçtan uca bir yol belirlenir ve iletişim bu yol üzerinden gerçekleştirilir.
Örnek: Günlük yasamda kullanılan telefon şebekesi (PSTN).

## Slide 14: Devre (circuit) anahtarlama:
Avantajı: Veri paketleri üzerine çok uzun olan alıcı ve gönderici adreslerinin yazılmasına gerek yoktur. Böylece hattın gerçek band genişliği korunur.
Dezavantajı: Aktarım süresinin, bağlantı süresinden kısa olduğu ve trafik yoğunluğu ani değişen uygulamalardır. Örneğin LAN’lar.

## Slide 15: Paket (packet) anahtarlama:
Ağ'da taşınacak bilgi önce parçalara ayrılır.
Sonra bu parçalara alıcı - gönderici adresleri ve bir kaç güvenlik bilgisi daha yazıldıktan sonra, gönderici paket (packet) denilen bu parçaları ağa bırakır.

## Slide 16: Paket (packet) anahtarlama:
Paketler alıcı adrese gidinceye kadar bir çok noktadan geçer.
Bu gönderilme esnasında bir tek sabit yol belirlenmez.
Yani paketler farklı yolları izleyebilirler.
Bir paketin geçtiği noktadan diğer paket geçmeyebilir ve paketler alıcıya aynı sırayla ulaşmayabilir (Bu anahtarlamanın avantajıdır).
Paketler uç sistemlerin (bilgisayarların) sahip olduğu bağlantının band genişliği ve hızı oranında ilerler.

## Slide 17: Paket (packet) anahtarlama:
Alıcıya gelen bilgiler buffer'da biriktirilir, paketlerin içindeki bilgi ayıklanır ve doğru sıra elde edildikten sonra işlenir.
IP (İnternet protokolü), IPX (Nowell NetWare) gibi protokoller paket anahtarlama yöntemine dayanırlar

## Slide 19: Hücre (cell) anahtarlama:
Düğümler arasında sanal bir bağlantı kurulur. Aktarım için Hücre (cell) denilen sabit ve kısa veri paketleri kullanılır.
Hücrelerin üzerine alıcı ve gönderici adresleri yazılmaz. Ancak hücrelere bağlantı süresince sanal yolun numarası yazılır.

## Slide 20: Hücre (cell) anahtarlama:
Devre anahtarlamaya göre daha hızlı ve farklı sayıdaki portu kullanan cihazları destekler.
Paket anahtarlamadaki gibi paketlerin sıraya konması için büyük buffer gerekmez. Alıcı ve verici adresi kullanılmadığı için veri iletişimi daha hızlıdır.
Örnek: ATM

## Slide 21: Geniş Alan Ağlarına Bağlanma Yolları
Internet'e veya bilgisayar ağına bağlanmanın çeşitli yolları vardır. Bu bağlantılarda daha önce anlatıldığı gibi sayısal/örneksel çevrimini yapmak için modem ve benzeri aygıtlar kullanılabilir.

## Slide 22: Çevirmeli Ağ (dial-up)
Standart telefon hatlarından fax/modem kartlarıyla yapılan bağlantıdır. Internet'e bağlanmak için bir Internet Servis Sağlayıcı şirketinden servis almak gereklidir.
ISS'nin belirlediği telefon numaraları aranarak bağlantı sağlanır.
Sağlanan bağlantı tek bilgisayar tarafından kullanılabilir. İletim hızı kullanılan modem aygıtının hızına bağlıdır.
En fazla 56 Kbps hızında iletişim sağlanabilir.
Türkiye'de bu hizmeti ISS şirketleri vermektedir. Kullanımı oldukça azalmıştır.

## Slide 23: Leased Line (Kiralık Hatlar)
Noktadan noktaya iletişim sağlar. Her iki uçtaki cihazların açık olması durumunda veri transferi gerçekleşir. Anahtarlanmamış ağ da denir.

## Slide 24: X.25
X.25, ITU tarafından 1970’lerde geliştirilen bir WAN servisidir.
X.25 hatlar yavaş çalışır ve bağlantı yöntemine bağlı olarak hız 9.6Kbps ile 256Kbps arasında değişir.
X.25 servis sağlayacısına ödenecek olan ücret ise bağlantının kurulu olduğu süre ile doğru orantılıdır.

## Slide 25: X.25
X.25 servisi ile bir ağ dan aynı anda birçok ağ ile bağlantı kurmak mümkündür.
X.25 düşük miktarlarda veri transferi yapmak isteyen kurumlar için ideal bir çözüm olabilir.
  Örneğin birçok banka uluslar arası ağlarında X.25 hatları kullanmaktadır.

## Slide 26: FR (Frame Relay)
Frame relay kullanıcılara geniş alan ağları üzerinden yüksek hızlarda servis alma imkanı veren, esnek band genişliği kullanımını sağlayan, kiralık hatlara göre daha verimli ve ucuz bağlantı imkanı sağlayan bir servistir.
Frame relay ve X.25 birbirine benzer çünkü her ikisi de paket anahtarlamalı ağlara bağlantı sağlayan arabirimlerdir. Frame relay ağlar X.25 ağlara göre daha az hata kontrolü gerçekleştirdikleri için daha hızlıdır.

## Slide 27: FR (Frame Relay)
Frame relay 56Kbps’den 1.5444Mbps’e kadar hızları destekler.
Frame relay ağların bir dezavantajı değişik uzunluklarda frame kullanmaları ve bunların anahtar devrelerde gecikmelere neden olmasıdır.
Bağlantıyı sağlayacak olan kurumun frame relay şebekesine uygun router’lara ve CSU/DSU adı verilen üniteleri satın alması gerekir.

## Slide 28
Frame relay, kalıcı sanal devreler (Permanent Virtual Circuits, PVCs) kullanır.
PVC o an mümkün olan ver transferi yapılabilecek mantıksal yoldur.
PVC’ler bağlantı kurulum işlemlerine gerek duymaz ve veri transferi bittikten sonra bağlantının kapatılmasını gerektirmez.

## Slide 29: ISDN (Integrated Digital Services Digital Network - Tümleşik Hizmetler Sayısal Şebekesi)
Telefon kablolaması üzerinden tek hat ile
  ses,
  gorüntü ve
  verinin
sayısal formatta iletilmesi için kullanılır.

## Slide 30: ISDN (Integrated Digital Services Digital Network - Tümleşik Hizmetler Sayısal Şebekesi)
ISDN hatlardan önce ses, veri ve video iletimi için birbirinden farklı ağlara gereksinim duyuluyordu.
ISDN ses, veri ve video gibi değişik servisleri tek bir ağda bütünleştirebilir.
Telefon konuşmalarını yaparken aynı anda bilgisar ile internete bağlanılabilir.

## Slide 31
Bir yerel ağdan başka bir yerel ağa bağlantı için her bir LAN’da bir ISDN uyumlu router’a gereksinim duyulur.
  NT (Network Terminator) veya NT-1 ve ISDN adaptöre ihtiyaç duyar.
Basic Rate (BRI/BA) ve Primary Rate (PRI/PA) olarak iki ISDN servisi bulunmaktadır.

## Slide 32
BRI’da 64 Kbps’da çalışan 2 B (Bearer) ve 16 Kbps’da çalışan 1 D (Delta) kanalı vardır. Toplam 64*2+16 = 144 Kbps iletim sağlar.
BRI’da B kanalı veri iletimi D kanalı ise hat yönetimi ve kontrolü için kullanılır.

## Slide 33
PRI Her biri 64 Kbps'lik 30 adet B kanalı ve 64 Kbps'lık bir adet D kanalı içermektedir. Toplam 30* 64 + 1* 64 = 2.048 Mbps iletim sağlar. Bu ISDN standardının adı E1’dir.

## Slide 34
Kuzey Amerika ve Japonya'da her biri 64 Kbps’lık 23 B kanalı ve 1 adet D kanalından oluşur. 23* 64 + 1* 64 = 1.544 Mbps iletim sağlar. Bu ISDN standardının adı T1’dir

## Slide 35: BRI veya PRI?
ISDN PRI: Dosya transferi, LAN bağlantıları, görüntü, PC haberleşmesi, Internet servis sağlayıcıları ve büyük şirketler için
ISDN BRI: Daha küçük ve orta ölçekli şirketler ve ev aboneleri için tercih edilmektedir.

## Slide 36: ATM (Asychronous Transfer Mode – Eşzamansız İletim Modu)
Hala gelişmektedir ve ISDN standartları üzerine kuruludur.
Eş zamanlı ses, veri ve görüntü transferi için yüksek hızlı hücreler kullanır. ATM yüksek band genişliklerini destekler (1.544Mbps - 622Mbps).
Her türden ağ trafiğini (veri, ses video ve TV sinyalleri) 53 byte'lık (48 byte veri, 5 byte hücre başlığı) hücreler halinde iletir.

## Slide 37: ATM
ATM ağlar bakır, koaksiyel ve fiber optik kablolamayı destekler. Fakat en verimli fiber optik kablolama ile çalışmaktadır.
ATM yerel bir ağ kurmak için ATM switch’lere ve her bir terminalde ATM adaptöre gerek vardır.

## Slide 38: Kablo Modem (Kablo Internet)
Kablo TV hizmeti dağıtan kablolar kullanılarak yüksek hızlı bağlantı sağlar.
Aynı kablodan, televizyon kanalları iletimi için kullanılmayan frekans aralığı kullanılarak, aynı anda veri iletişimi de yapılır.
Bağlantı sürekli mevcuttur. Sağlanan bağlantı, birden fazla bilgisayar tarafından kullanılabilir.
İletim hızı 10 Mbps'ye kadar çıkabilir. Türkiye'de bu hizmeti yalnız Türk Telekom şirketi vermektedir.
Ancak hizmetin sağlandığı bölgeler, kablo TV hizmetinin bulunduğu yerlerle sınırlıdır.

## Slide 39: Kablo Modem (Kablo Internet)

## Slide 40: Uydu/hava bağlantısı
Küçük çanak antenler kullanılarak uydu üzerinden veri iletişimi sağlar.
Yükleme, telefon hattından modem kullanarak 56 Kbps hızında, indirme uydu kullanarak 512 Kbps hızında yapılır. Türkiye'de bu hizmet ISS şirketleri tarafından sağlanır.
Ayrıca hem yükleme, hem de indirmenin uydu üzerinden yapılabildiği çeşidi de vardır.
Bunların hızı 2 Mbps'ye kadar çıkabilmektedir. Sağlanan bağlantı, birden fazla bilgisayar tarafından kullanılabilir.

## Slide 41: ADSL (Asymmetrical Digital Subscriber Line – Asimetrik Sayısal Abone Hattı)
Mevcut telefon kabloları üzerinden asimetrik olarak ses ve data iletimine olanak sağlanmaktadır.
  Genellikle indirme (download), yükleme (upload) işleminden daha çok kullanıldığı için, indirme hızı yükleme hızından daha fazladır.
  İnternet ve İnteraktif video uygulamalarına elverişli ortam sağlar.
  Yaklaşık 6 km’ye kadar olan alanlarda çalışır.
  Kullanıcıya doğru: 8 Mbps (Mak.)
  Şebekeye doğru: 640 Kbps

## Slide 42: HDSL (High-bit-rate Digital Subscriber Line)
HDSL, T1 ya da E1 hızlarında simetrik olarak iletim sağlayabilir.
4 km ye kadar tekrarlayıcısız, tekrarlayıcı kullanarak 12 km’ye kadar veri iletimi yapabilmektedir.
Şirketler tarafından, kendi intranetlerine erişimde, internet'e erişimde, görüntülü konferans uygulamalarında kullanılmaktadır.

## Slide 43: G.SHDSL
G.SHDSL, veri alma ve yükleme hızlarının birbirine eşit olduğu özel bir DSL bağlantısıdır. Çoğunlukla internette çeşitli noktalarda bulunan sunuculara veya kullanıcılara bilgi göndermek veya web sunucusu üzerinden yayın yapmak (upload) için uygun bir çözümdür.
Simetrik yapıda olması nedeniyle upload ve download hızları aynıdır. Uç noktalardan merkeze doğru olan trafik kapasitesi ile merkezden uç noktalara olan kapasite aynıdır.
Tek hat (bir çift tel) üzerinden 2 Mbps iletim hızını desteklemektedir.

## Slide 44: Metro Ethernet
Metro Ethernet, fiber optik kablo üzerinden yüksek bant genişliği ile ölçeklenebilir internet erişimi sağlar.
Esnek ve düşük maliyetli her türlü veri akışına olanak veren ve mevcut haliyle 5 Mbps'den 1 Gbps hızlarına kadar geniş bant internet erişimi imkânı sağlayan yeni bir teknolojidir.
Esasen Metro Ethernet kavramı bugün yerel ağlarda kullandığımız Ethernet’den farklı değildir, sadece Ethernet’in geniş alan ağında kullanılmasını tanımlamaktadır.
Metro Ethernet kullanımında servis sağlayıcı, müşterilerinin ağlarını birbirinden ayırabilmek için VLAN (Sanal Yerel Alan ağı) yapısı kullanmaktadır.

## Slide 45: Diğer DSL’ler
ADSL ve HDSL dışında;
SDSL (Symmetric Digital Subscriber Line)
RADSL (Rate Adaptive Digital Subscriber Line)
VDSL (Very High-bit-rate Digital Subscriber Line)
IDSL (Integrated Digital Subscriber Line)

## Slide 46: ADSL Modem

## Slide 47: DSL Bağlanıtısı

## Slide 48: WAN Teknolojileri