## Slide 1: Kablosuz Ağlar (WLAN)

## Slide 2: Kablosuz LAN
Kablosuz iletişim teknolojisi, en basit tanımıyla, noktadan noktaya veya bir ağ yapısı şeklinde bağlantı sağlayan bir teknolojidir.
Bu açıdan bakıldığında kablosuz iletişim teknolojisi, günümüzde yaygın olarak kullanılan kablolu veya fiberoptik iletişim yapılarıyla benzerlik göstermektedir.
Kablosuz iletişim teknolojisini diğerlerinden ayıran nokta ise, iletim ortamı olarak havayı kullanmasıdır.
Metal kablolar, elektrik akımını iletirken kablosuz ve optik iletim sistemleri belli frekanstan elektro manyetik dalga iletmektedir.

## Slide 3: Kablosuz İletişim Yöntemleri
Kızılötesi
Radyo yayını
Mikrodalga
  istasyonlar
  Bluetooth
Uydu
  Uplink/Downlink

## Slide 4: Kablosuz ve kablolu ağın ortak kullanımı

## Slide 5: Kablosuz LAN Standartları
Kablosuz LAN, aslında var olan LAN teknolojilerinin fiziksel katmanının (ethernet vb.) ve kısmen veri bağı (data link) katmanının kablosuz hale getirilmesidir denilebilir.
Bu amaçla kablosuz LAN için uluslararası standartlar belirtilmiştir.
Bu standartlara örnek olarak
  IEEE (The Institue of Electronic Electronic Engineers- Elektrik Elektronik Mühendisleri Enstitüsü)’ nin belirlediği 802.11, 802.11a, 802.11b ve 802.11g ile
  ETSI (The Eureopean Telecommunication standards Institute) tarafından tanımlanan HiperLAN1 ve HiperLAN2 standartları gösterilebilir.

## Slide 6: Kablosuz LAN standartlarının karşılaştırılması
Kategori /Standart | Max. Veri Oranı (Data Rate) | Frekans (Hz) | Mesafe (Bina İçi) | Mesafe (Bina Dışı)
IEEE 802.11 (1997) | 2 Mbps | 2.4GHz | 20 m | 100 m
IEEE 802.11a (Wi-Fi) | 54 Mbps | 5.2GHz | 35 m | 120 m
IEEE 802.11b (Wi-Fi) | 11 Mbps | 2.4GHz | 38 m | 140 m
IEEE 802.11g (Wi-Fi) | 54 Mbps | 2.4GHz | 38 m | 140 m
IEEE 802.11n (Haziran 2009) | 248 Mbps | 2.4GHz, 5.2GHz | 70 m | 250 m
IEEE 802.11y (Haziran 2008) | 54 Mbps | 3.7GHz | 50 m | 5000 m
IEEE 802.16 (WiMAX) | 70 Mbps | 10-66 Ghz | ? | 50 000 m
IEEE 802.16a (WiMAX) | 70 Mbps | 2-11 Ghz | ? | ?
HiperLAN1 | 20 Mbps | 5.2GHz | ? | ?
HiperLAN2 | 54 Mbps | 5.2GHz | ? | ?
HomeRF | 10 Mbps | 2.4 Ghz | 45 m | -
Bluetooth | 1 Mbps | 2.4 Ghz | 10 m | -

## Slide 7: KABLOSUZ AĞ YAPILARI
İki tip kablosuz ağ yapısı vardır
Ad-Hoc veya Peer to Peer
Access Point Donanımlı Yapı

## Slide 8: Ad-Hoc veya Peer to Peer Yapı
Her biri kablosuz ağ kartına sahip bilgisayarlardan oluşur.
Her bilgisayar direkt olarak istediği bir başka kablosuz donanıma sahip bilgisayarla haberleşerek bu yolla dosya ve yazıcı paylaşımını sağlarlar.

## Slide 9: Access Point Donanımlı Yapı
Bu teknolojide, bir kablosuz ağ merkez bir istasyon kullanarak haberleşebilir.
Bu tip yapıda Access point, kablosuz bilgisayarların iletimini sağlayarak bir hub gibi hareket eder.
Diğer adı Infrastructure dır.

## Slide 10
Erişim Noktası
Ad-Hoc
AP Donanımlı Yapı

## Slide 11: Kablosuz LAN Sisteminde Kullanılan Cihazlar
Erişim Cihazı (Access Point)
  Kablosuz LAN kurulması için merkezi konumda olan ve kapsama alanı içerisindeki tüm trafiği yöneten erişim cihazı köprüleme mantığıyla çalışır.
  Kablosuz erişimler, üzerinde bulunan antenlerle havadan, kablolu ağa bütünleştirilmesi de ethernet gibi LAN teknolojisiyle yapılır.
  Uç sistemlerden daha yükseğe monte edilmesi yararlıdır.
  Erişim noktası cihazları kuruluma ve teknolojiye dayanarak 10 metrelerden 500 metreye kapsama alanına sahip olabilmekteyken, 10 ile 250 arasında kullanıcıyı desteklemektedir.

## Slide 12: Kablosuz LAN Sisteminde Kullanılan Cihazlar
Bir erişim noktası cihazının kapsama alanındaki uç sistemlerin sayısı arttıkça tıkanma olasılığı artar ve kablosuz ağın başarımı düşer.
Bu sebeple, bir sonraki slaytta görüldüğü gibi hem kapsama alanını genişletmek hem de erişim cihazı başına düşen kullanıcı sayısını azaltmak için aynı ağ içerisinde birden çok erişim cihazı kullanılabilir.

## Slide 13: Kablolu LAN ve Kablosuz LAN’ların Erişim Noktaları ile Birleştirilmesi

## Slide 14: Erişim cihazı (AP)

## Slide 15: Dikkat Edilecek Özellikleri
Standartlar: Cihazın desteklediği kablosuz LAN standartları.
Modülasyon: Cihazın desteklediği modülasyon yöntemleri (OFDM).
Veri transfer değerleri: Veri transferi yapabildiği hız değerleri.
Ağ bağlantısı tipi: Desteklediği ağ bağlantı tipi (Infrastructure ve Ad-hoc).
Çalışma modları: Çalışabildiği kablosuz bağlantı modları (Erişim Noktası, AP-to-AP Bridge, Point-to-MultiPoint Bridge, Wireless Client)

## Slide 16: Dikkat Edilecek Özellikleri
Frekans bandı: Cihazın çalıştığı frekans aralığı (MHz olarak).
Verici çıkış gücü: Cihazın verici gücü (db olarak).
Alıcı hassasiyeti: Cihazın alıcı hassasiyeti (db olarak).
Dış anten tipi: Cihazın takılabilen anten tipi.
Ağ desteği: Cihazın kullanılabileceği ağlar ( server and Client)
Güvenlik: Cihazın desteklediği güvenlik modları (64-bit, 128-bit 152-bit WEP şifreleme, WPA, 802.x vb.)
Çalışma menzili: Cihazın iletişim kurabildiği menzili (Kapalı alanda,Açık alanda)

## Slide 17: PCI ve PCMCIA Adaptörü
Bir başka kablosuz bilgisayar ağı parçası, son kullanıcıların bilgisayarına takılabilen WLAN arayüzü ve dâhili alıcı verici anteni bulunan PCI veya PCMCI kartıdır.
Gerektiği durumlarda güçlü antenlerin de takılabilmesi için üzerinde yuvası bulunan bu kart, köprü cihazlarının kablosuz ağ bağdaştırıcısı olarak kullanılabildiği gibi ISA veya PCI adaptörleri aracılığı ile günümüz kişisel bilgisayarlarına da takılabilmektedir.
Günümüz diz üstü bilgisayarlarında bu adaptörler standart donanım olarak sunulmaktadır.

## Slide 18: PCI Adaptörü

## Slide 19: Anten
802.11 standardındaki cihazlar temel olarak iki tür anten kullanmaktadır.
Noktadan çok noktaya iletim için
  “omni directional” ve
noktadan noktaya iletişim için yönlendirilmiş
  “bidirectional”
anten için tipik olarak erişim mesafesi 45 m civarındadır.
Yerel düzenlemelerin elverdiği durumlarda yüksek kazançlı antenler ve güçlendiricilerle mesafe 40 Km ve üstüne çıkabilir.
Noktadan noktaya iletim için kullanılan antenler LAN’ lar arası köprüleme için tercih edilmekte olup görüş hizasının sağlanmasını gerektirir.
“Omni directional” uygulamalarda erişim cihazının (baz istasyonunun) yerleşimi çok önemlidir. Radyo frekans girişimlerine dikkat edilmelidir.

## Slide 20: Üniversite kampüsünde uygulanan kablosuz LAN’da kullanılan antenler

## Slide 21: Kablosuz Ağlarda Güvenlik
Kablosuz ağlarda güvenlik üzerinde en çok durulması gereken konulardan biridir.
Genel olarak radyo işaretlerinin havadan iletilmesi bu işaretlerin izlenebilmesini ve takip edilebilmesine olanak sağlamaktadır.
Noktadan noktaya mikro dalga iletim sistemleri izlenmesi çok zor bir haberleşme yöntemidir ancak noktadan çok noktaya iletimler teknik açıdan izlenmesi daha kolay bir haberleşme türüdür.
Bu tür sistemlerde dahili kriptolama özellikleri mevcut olmasında rağmen son yıllarda yapılan çalışmalar bu tür sistemlerin saldırıya sanıldığından daha zayıf olduğunu göstermiştir.
Güvenliği artırmak için en basit yaklaşım VPN teknolojilerinin, kablosuz haberleşme sistemleri ile birlikte kullanılmasıdır ancak bu yaklaşım maliyetlerin artmasına neden olmaktadır.

## Slide 22: Kablosuz Ağları Güvenli Hale Getirme
MAC Adres Filtreleme
  Bu metot, AP ile iletişim kurmaya izin verilmiş kullanıcıların kablosuz ağ kartlarının MAC adreslerinin listelenmesi ve kullanılmasıdır.
WEP
  Paylaşılmış olan gizli anahtar mantığına dayalıdır. Bu anahtar veri paketlerini göndermeden önce şifrelemek ve bunların veri bütünlüğünü kontrol etmek için kullanılır.
  Ağa giriş anahtarını bilen herkes kablosuz ağa dahil olabilir. Kullanıcılardan birinin WEP anahtarını birine vermesi/çaldırması sonucunda WEP kullanarak güvence altına alınan kablosuz ağda güvenlikten eser kalmayacaktır

## Slide 23: Kablosuz Ağları Güvenli Hale Getirme
WPA
  WEP’de çıkan güvenlik açıklarının giderilmesi ve yeni özelliklerin eklenmesi ile çıkarılmış güvenlik protokolü.
Erişim Noktasını görünmez kılma: SSID Saklama
  SSID: Access Point’in tanımlayıcı adı.
  Erişim noktaları, ortamdaki kablosuz cihazların kendisini bulabilmesi için kendilerini devamlı anons ederler.
  Güvenlik önlemi olarak bu anonsları yaptırmayabiliriz ve sadece erişim noktasının adını bilen cihazlar kablosuz ağa dahil olabilir.

## Slide 24: Kablosuz Ağlarda Keşif
Kablosuz ağlarda keşif civar çevrede bulunan erişim noktalarının tespitidir.
Çeşitli programlar kullanılabilir fakat bunlardan en önemlileri ve iş yapar durumda olanları Windows sistemler için Netstumbler, Linux sistemler için Kismet’dir. Kismet aynı zamanda Windows işletim sisteminde de çalışabilmektedir.