## Slide 1: Ağ Mimarileri ve Topolojileri

## Slide 2: Bilgisayar Ağ Mimarisi
İstemci-Sunucu / Sunucu Temelli (Client-Server, Server based)
Türdeş (Peer-to-Peer) Mimari

## Slide 3: Client/Server ve Peer to Peer
Lan daki bütün bilgisayarlar birbirlerine bağlı olmalarına rağmen birbirleriyle iletişim kurmak zorunda değildirler.
Makineler arasındaki iletişimin şekline bağlı olarak iki esas lan tipi vardır.Bunlara Client/Server ve Peer to Peer ağlar denir.

## Slide 4: Client/Server
Her bilgisayarın istemci veya sunucu olmak üzere ayrı bir rolü vardır.
Sunucularda özel işletim sistemleri bulunur.
Her sunucu belli bir iş üzerinde uzmanlaşabilir.( Dosya sunucusu, Yazıcı Sunucusu, E-posta sunucusu vb.)
İstemciler diğer istemcilerle değil yalnızca sunucularla iletişim kurarlar.
İstemcilerde standart işletim sistemleri ya da özel işletim sistemleri olabilir.

## Slide 5: Peer to Peer
Her bilgisayar eşittir ve erişim hakları onaylanmış ağdaki diğer bilgisayarlarla iletişim kurabilirler.
Eşler arası ağda her bilgisayar hem istemci hem sunucu olarak görev alır.
Teorik olarak bir sınır olmamasına rağmen 10 dan fazla bilgisayarda performan büyük oranda düşer.

## Slide 6: Ağ İşletim Sistemleri
Türdeş Mimariler İçin;
  Microsoft Windows for Workgroups vb…
İstemci-sunucu / Sunucu Temelli
  Linux
  Unix
  Windows NT 4.0, Windows Server 2000/2003
  Novell Netware

## Slide 7: Coğrafi Açıdan Bilgisayar Ağları
Bilgisayar ağları coğrafi yerleşimleri açısından üç temel gruba ayrılırlar
Yerel alan ağları (Local Area Network)
Geniş Alan Ağları (Wide Area Network)
Şehirsel Alan Ağları (Metropolitan Area Network)

## Slide 8: Ağ Türleri
LAN (Local Area Network)
  Oda, bina veya binalar arası
MAN (Metropolitan Area Network)
  3-30 mil, bir şehirde
WAN (Wide Area Network)
  Tüm dünyada

## Slide 9: Yerel Alan Ağları (LAN) (YAA)
Yerel alan ağları, okullar, şirketler, hastaneler gibi küçük yerleşim bölgelerindeki bilgisayarların birbirlerine bağlanmasıyla oluşurlar. Temel amaç bilgisayarların bazı donanımları paylaşmasını sağlamaktır.
Örneğin bir odada 10 bilgisayar var. Her bilgisayarın sürekli yazıcı kullanması gerekli. Eğer ağ ortamı yoksa, bunu ya hepsine ayrı ayrı yazıcı bağlayarak halledersiniz ya da kim doküman çıkaracaksa o kişi dokümanını diskete kaydedip yazıcının bağlı olduğu bilgisayardan çıkış alarak sorunu halleder. Burada bahsettiğimiz birinci yöntem masraflı bir yöntem, ikinci yöntem ise çalışma performansını düşüren ve zaman kaybına sebep olan bir yöntem. Bu sorunu ufak bir ağ kurarak ve yazıcının kullanım sıklığına bağlı olmak kaydıyla ağ'a bağlı bir yada iki bilgisayara yazıcı kurup bu yazıcıları da ağ'daki diğer bilgisayarların kullanımı için paylaşıma açabiliriz. Böylece hem maddi yönden tasarruf sağlarız hem de çalışma performansını arttırırız.

## Slide 10: Geniş Alan Ağları (WAN) (GAA)
Bir ülke ya da dünya çapında yüzlerce veya binlerce kilometre mesafeler arasında iletişimi sağlayan ağlardır. Coğrafi olarak birbirinden uzak yerlerdeki (şehirlerarası/ülkelerarası) bilgisayar sistemlerinin veya yerel bilgisayar ağlarının (LAN) birbirleri ile bağlanmasıyla oluşturulur. Genellikle kablo ya da uydular aracılığı ile uzak yerleşimlerle iletişimin kurulduğu bu ağlarda çok sayıda iş istasyonu kullanılır. WAN’lar üzerinde on binlerce kullanıcı ve bilgisayar çalışabilir. Şirketinizin Ankara, İzmir ve İstanbul şubelerini bir WAN bağlantısı ile birleştirdiğinizde, Ankara’da bulunsanız bile İstanbul’daki bir makineyi tıpkı önündeymiş gibi yönetebilirsiniz. Diğer örnekler olarak bankalar, kargo ve şehirler arası toplu taşımacılık şirketleri verilebilir.

## Slide 11: Şehirsel Alan Ağları (MAN)
MAN’lar bir şehir içindeki farklı bölgelerdeki LAN’ları bağlamak için kullanılır. LAN’ın kapsadığı alandan daha geniş, fakat WAN’ın kapsadığından daha dar mesafeler arası iletişimi sağlayan ağlardır. Genellikle şehir içi bilgisayar sistemlerinin birbirleriyle bağlanmasıyla oluşturulur.

## Slide 12: Ağ Topolojileri

## Slide 13: Topoloji nedir?
Bir ağdaki bilgisayarların nasıl yerleşeceğini, nasıl bağlanacağını, veri iletiminin nasıl olacağını belirleyen genel yapıdır.
Fiziksel topoloji: Ağın fiziksel olarak nasıl görüneceğini belirler (Fiziksel katman)
Mantıksal topoloji: Bir ağdaki veri akışının nasıl olacağını belirler (Veri iletim katmanı)

## Slide 14: Ağ topoloji türleri
Doğrusal (Bus Topology)
Halka (Ring Topology)
  Star-wired ring
Yıldız (Star Topology)
  Star-wired bus
Ağaç (Tree Topology)
Karmaşık (Mesh Topology)

## Slide 15: Doğrusal (Bus) Topoloji
Bir kablo yol olarak düşünülürse, bu yol üzerindeki her bir durak ağda bir düğümü (node-terminali/cihazı) temsil etmektedir.
Bu tek kabloya; bölüm (segment), omurga (backbone), trunk denilebilir.

## Slide 17: Doğrusal Topoloji - (Avantaj ve Dezavantajları)
Avantajları:
  Ağa bir bilgisayarı bağlamak oldukça kolaydır
  Daha az uzunlukta kablo gerektirir.
Dezavantajları
  Omurga kabloda bir bozulma veya kesilme olursa tüm ağ bağlantısı kesilir.
  Kablonun sonunda sonlandırıcı (Terminator) olmalıdır.
  Ağda sorun olduğunda sorunun nerden kaynaklandığını bulmak zaman alıcı olabilir.
  Tek başına tüm bir binanın ağ çözümü için genellikle kullanılmamaktadır.
  Çarpışma

## Slide 18: CSMA/CD (Carrier Sense Multiple Access/Collision Detect)
Ethernet ve IEEE 802.3 standartlarında kullanılan bir protokol.
Çarpışmayı bulma (Collision Detect)
  Bir ethernet kartı bilgi göndereceği zaman ağ trafiğini izler.
  Ağ kablosunda veri yoksa verisini kabloya bırakır.
  Eğer kabloda veri varsa diğer veri hedefine gidinceye kadar beklenir. Ardından veriyi gönderir.
  Eğer bu işlemler başarısız olursa çarpışma meydana gelir.

## Slide 19: IEEE
IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers - Elektrik ve Elektronik Mühendisleri Enstitüsü) standartlar kurulu elektrik mühendisliği, elektronik, radyo, ilgili mühendislik, bilim, sanat dallarındaki standartlardan sorumludur.
Enformasyon ve İletişim Teknolojileri alanında yerel alan ağları konusundaki standartları belirler.

## Slide 20: En çok kullanılan 802 standartları
Standart | Hız | Erişim Metodu | Topolojiler | Kablo
Ethernet (IEEE 802.3) | 10, 100 veya 1000 Mbps | CSMA/CD | Doğrusal | Koaksiyel veya UTP
Token Ring (IEEE 802.5) | 4 veya 6 Mbps | Token passing (Jeton dolaşımı) | Halka ve Star-wired ring | STP veya UTP
FDDI (IEEE 802.8) | 100 veya 200 Mbps | Token passing (Jeton dolaşımı) | Halka ve Star-wired ring | Fiber optik veya UTP
Kablosuz (Wireless) (IEEE 802.11) | 1, 22 veya 54 Mbps | CSMA/CD | Hücresel | Kablosuz

## Slide 21: FDDI (Fiber Distrubuted Data Interface )
Bir MAN protokolüdür.
Bir ağda genel olarak 100 Mbps'da ve 500 terminali destekler.

## Slide 22: Çarpışma (Collision)

## Slide 23: Halka(Token Ring) Topoloji
IBM tarafından geliştirilmiştir.
Mantıksal olarak bir daire şeklinde tüm düğümlerin birbirine bağlanması.

## Slide 24: Halka(Token Ring) Topoloji
Token (Jeton) (3 byte’lık) bu düğümler arasında dolaşan bilgidir.

## Slide 26: Halka Topoloji
Halka içersindeki bir bilgisayar bozulursa tüm ağ bağlantısı kesilir.
Çarpışma olasılığı düşüktür.
Şu anda halka topolojilerde UTP, STP kablo kullanılmaktadır.
İlk halka topolojiler; 4 Mbps (CAT3 UTP), daha sonra 16 Mbps(CAT4 ve üstü veya STP Tip 4) çalışmaktadır.
  Halka topolojiye uygun ethernet kartları; 4 veya 16 Mbps’da çalışır.

## Slide 27: Halka Topoloji  Star-Wired Ring
Star-wired ring’de denilebilir.
  Yerleşim fiziksel olarak yıldız olarak görünür ancak mantıksal olarak jetonlar dairesel olarak ağda ilerler.
  Yıldız topolojisindeki Hub yerine burada MAU (Multistation Access Unit) veya MSAU (Multistation Access Unit) kullanılır.
  Bu MAU’da veriler dairesel olarak gider.
    Hub kendisine gelen bütün sinyalleri tüm düğümlere iletirken MAU gelen sinyali bir halka şeklinde sadece bir yönde iletir.
    Böylece ağdaki tüm düğümler jetonu alır.

## Slide 28: Halka Topoloji  Star-Wired Ring

## Slide 29: Halka Topoloji  Star-Wired Ring
Klasik Halka topolojisi

## Slide 30: Halka Topoloji  Star-Wired Ring
Star-Wired Ring topoloji

## Slide 31: MAU

## Slide 32: İki MAU bağlanması için MAU’daki RI (Ring In) ve RO (Ring Out portları kullanılır.

## Slide 33: Yıldız (Star) Topoloji
Tüm düğümlerin ortak bir merkeze (örneğin, hub, switch) bağlanmasıdır.

## Slide 34: Yıldız (Star) Topoloji

## Slide 35
Star-wired bus ~ Yıldız Topoloji

## Slide 36: Yıldız Topoloji (Avantaj ve Dezavantajları)
Avantajları:
  Ağı kurmak kolaydır
  Bir bilgisayara bağlı kablo bozulduğunda ağın çalışması etkilenmez.
  Ağdaki sorunları tespit etmek kolaydır.
Dezavantajları
  Hub kullanıldığında ağ trafiği artar.
  Doğrusala göre daha fazla uzunlukta kablo gerektirir.
  Hub veya Switch bozulduğunda tüm ağ çalışmaz hale gelir.
  Hub ve Switch gibi cihazlar nedeniyle doğrusala göre kurulumu daha pahalıdır.

## Slide 37: Doğrusal -Halka -Yıldız

## Slide 38: Ağaç (Tree) Topoloji
Genellikle yıldız topolojisindeki ağları birbirine bağlamak için kullanılır. Böylece ağlar büyütülebilir.
Bir ağacın dalları farklı topolojilerdeki ağları temsil eder, ağacın gövdesi ile de bunlar birbirine bağlanabilir.

## Slide 39: Ağaç (Tree) Topoloji
Hiyerarşik yapıdaki ağlar için kullanılır.

## Slide 40: Ağaç Topoloji - (Avantaj ve Dezavantajları)
Avantajları:
  Her bir bölüme (segment) ulaşmak kolaydır
  Bir çok çalışma grubu bir araya getirilebilir.
Dezavantajları
  Her bir bölümün uzunluğu kullanılan kablo ile sınırlıdır.
  Omurga kablosu bozulduğunda bölümlerdeki ağ trafiği etkilenir.
  Kurulumu ve düzenlenmesi daha zordur.

## Slide 42: Karmaşık (Mesh) Topoloji
Gerçek Mesh topolojide tüm düğümler ağ içerisinde birbirine bağlıdır.
Daha çok WAN’da kullanılır.
LAN’da kullanıldığında tüm düğümlerin birbirine mutlaka bağlı olması gerekmez.
Gerçek Mesh topoloji

## Slide 43: Karmaşık (Mesh) Topoloji
Hybrid mesh topoloji, karmaşık ağlarda (veritabanı sunucularının uzak mesafeler arası bağlantıları vb.) kullanılır.

## Slide 44
Doğrusal
(Bus)
Halka
(Ring)
Yıldız
(Star)
Ağaç
(Tree)
Karmaşık
(Mesh)

## Slide 45
Topoloji | Kurulum | Düzenleme | Sorun çözme | Veri aktarımında problem
Doğrusal | Çok kolay | Kısmen zor | Zor | Tek bir kablo, kabloda problem veri aktarımını etkiler
Halka | Kısmen Kolay | Kısmen zor | Kolay | Halkadaki bozukluk veri aktarımını etkiler
Yıldız | Kolay, ancak zaman alıcı | Kolay | Kolay | Tek bir kablodaki bozukluk bir pc’yi etkiler
Ağaç | Zor | Zor | Kolay | Oldukça az
Karmaşık | Zor | Zor | Kolay | Oldukça az