## Slide 1: Ağ Standartları ve Protokolleri
Kaynak: Bogdan Ghita – http://ted.see.plymouth.ac.uk/bogdan -- http://www.bilisimogretmeni.com/

## Slide 2: Plan
Ağ standartları
Protokoller
Açık Sistemler Arabağlantısı Modeli (The OSI Open Systems Interconnection model)
  Tanım
  OSI yaklaşımıyla ilgili sorunlar
OSI – TCP/IP İlişkisi
Sonuç

## Slide 3: Bilgisayar Ağ Mimarileri
Bugün kullanımda olan birçok mimari var
  ör. TCP/IP, Novell IPX, AppleTalk
Bir ağ mimarisinin üst düzey tanımı aşağıdakileri içerir
  Bir işletme kavramı
  Bir dizi amaç ve hedef
  Ve protokollerin üst düzey tanımı
OSI terminolojisinde buna Referans Modeli denir

## Slide 4: Mimari Modeller
Bir model karmaşık bir nesnenin basitleştirilmiş gösterimidir
Bazı pratik durumlar modele tam oturmayabilir
  Tüm arabaların yukarıdaki gibi olması beklenemez
  Ağlar için de aynı şey geçerli
Işıklar
Lastikler
Motor

## Slide 5: Ağ standartlarının önemi
Niye ağ standartları gerekli?
  Açık sistemlerin temeli
  Satıcı şirketlerin yaklaşımlarından bağımsız
  Açık tedarike olanak sağlıyor
  Birlikte çalışabilirliğe (interoperability) olanak sağlıyor
Standartlar uluslararası kapsamda olmalı
Yeni ortaya çıkan standartları izlemek önemli
  Standartları kullanmanın ne zaman “güvenli” olduğunu bilmek gerekli
  Standartların nerden geldiğini bilmek gerekli

## Slide 6: Katmanlar ve Protokoller
Katman ve protokol kelimeleri ağ standartlarının temel kavramlarıdır
Takip eden slaytta katman kavramının anlaşılması için bir örnek verilmiştir
Örnekte mektupla haberleşmede “zarfı adresleme” isminde bir katman oluşturulmuş ve görevleri açıklanmıştır.

## Slide 7: “Zarfı adresleme” katmanı
Zarf alıcı hakkında bilgi içeren bir etiket taşır
  İletilecek mesajın bir parçasıdır
  Mesajın alıcı adresine ulaşmasına yardımcı olur
Adres birçok katmana bölünmüştür
  Üst düzey yönlendirme – ülke – merkezi dağıtım
  Orta düzey yönlendirme – şehir, ülke – posta merkezlerine gönderiliyor
  Alt düzey yönlendirme - ev, cadde – postacı tarafından yerine ulaştırılır
  Adresten adrese – adı – alıcı için gerekli
Her katmanın diğer katmanlarla ilişkisi vardır
  Tam adresi oluşturmak için tüm alanlar gereklidir

## Slide 8: Katman bilgisi
Her katmanın bir başlığı vardır
  İletişim formatını tanımlar
Not: Veri daha yüksek düzeylerin başlıklarını içerebilir
Başlık
Veri
Denetim
bilgisi
Mesaj

## Slide 9: Katmanlamanın İlkeleri
Farklı bir soyutlama gerektiğinde bir katman oluşturulmalıdır
Her katman iyi tanımlanmış bir işlevi yerine getirmelidir
Her katmanın işlevi uluslararası standart protokollere göre seçilmelidir
Katman sınırları arayüzler arasında bilgi akışını en aza indirecek şekilde seçilmelidir
Katman sayısı:
  Farklı işlevleri birleştirmeyecek kadar büyük olmalıdır
  Mimarinin hantal olmasını önleyecek kadar küçük olmalıdır

## Slide 10: Katmanların avantajları
Katmanlar arasında standart arayüzleri
  Belli bir katman içindeki iç gelişmelerin evrilmesine olanak sağlar
Bir katmanda alternatif hizmetler verilebilir
  …katman aracılığıyla sunulan farklı seçenekler ve yollar vasıtasıyla
Her katmanın iç mekanizmaları diğer katmanlara gözükmez
Katmanlar gerekli değilse tamamen kaldırılmalıdır ya da daha basit sürümlerle değiştirilmelidir

## Slide 11: Ağ standart örgütleri
Uluslararası Standartlar Örgütü (ISO)
  OSI de dahil bir dizi standart geliştiriyor
İnternet Mühendislik Görev Gücü (IETF)
  “Request For Comments” (RFC) belgelerini yayımlar
  TCP/IP yığıtını ve ilgili protokolleri geliştirir
Avrupa Telekomünikasyon Standartları Enstitüsü (ETSI)
Ve diğerleri

## Slide 12: ISO OSI Referans Modeli
OSI - Open Systems Interconnection
ISO tarafından geliştirildi – 1981
  Teknik Komite 97, Alt komite 16
  1977’de DSI (Distributed SI) olarak başladı
  1994’de gözden geçirildi
  ISO-7498 standardında tanımlandı
7 katman öneriyor
Ortak bir terminoloji ve ağ çerçevesi sağlar

## Slide 13: OSI (Open System Interconnection)
OSI – farklı şirketler tarafından üretilen bilgisayarların birbiriyle iletişim kurmasını sağlayan iletişim standardı
Ağ çerçevesi -> REFERANS MODELİ
  Mevcut kurulumlar buna dayanıyor
Açık sistemler için tasarlandı
  Tanımlanan standartlara, formatlara ve anlamlara (semantics) uyan sistemle iletişime olanak sağlar

## Slide 14: OSI Katman Hizmetleri
Katman | Görevi
7.) Uygulama | Kullanıcının uygulamaları
6.) Sunum | Aynı dilin konuşulması; veri formatlama, şifreleme
5.) Oturum | Bağlantının kurulması ve yönetilmesi
4.) Taşıma | Verinin bölümlere ayrılarak karşı tarafa gitmesinin kontrol edilmesi
3.) Ağ | Veri bölümlerinin paketlere ayrılması, ağ adreslerinin fiziksel adreslere çevrimi
2.) Veri İletim | Ağ paketlerinin çerçevelere ayrılması
1.) Fiziksel | Fiziksel veri aktarımı

## Slide 15
Katman | PDU (Protocol Data Unit) Adı
7.) Uygulama | HTTP, FTP, SMTP
6.) Sunum | ASCII, JPEG, PGP
5.) Oturum | NetBIOS, DHCP
4.) Taşıma | TCP, UDP, SPX
3.) Ağ | IP, IPX
2.) Veri İletim | Ethernet, Frame Relay, ISDN
1.) Fiziksel | Bit, Kablo, Konnektör

## Slide 16: OSI’de Verilerin Adı
Katman | Kullanılan Veri Adı
7.) Uygulama | Data (Veri)
6.) Sunum | Data
5.) Oturum | Data
4.) Taşıma | Segment (Bölüm)
3.) Ağ | Packet (Paket)
2.) Veri İletim | Frame (Çerçeve)
1.) Fiziksel | Bits (Bit)

## Slide 17: OSI – Veri akışı
Data
A
Data
A
P
Bits
7 - Application
2 – Data link
3 – Network
6 – Presentation
5 – Session
4 – Transport
1 - Physical
7 - Application
2 – Data link
3 – Network
6 – Presentation
5 – Session
4 – Transport
1 - Physical
Receiver
Sender
Data
A
P
S
Data
A
P
S
T
Data
P
S
T
N
A
Data
P
S
T
N
D
D
P

## Slide 18: OSI Katmanları Arasında Veri Aktarımı
Terminal A
Terminal B
İşlem Gönderimi
İşlem Alımı
Veri
Uygulama
Sunum
Oturum
Taşıma
Ağ
Veri iletim
Fiziksel
1
2
3
4
5
6
7
Uygulama
Sunum
Oturum
Taşıma
Ağ
Veri iletim
Fiziksel
1
2
3
4
5
6
7
Veri
UB
Veri
UB
SB
Veri
UB
SB
OB
Veri
UB
SB
OB
TB
Veri
UB
SB
OB
TB
AB
Veri
UB
SB
OB
TB
AB
VK
VB
011100111101111001111001110111101
Fiziksel veri aktarımı; Kablolar vb…

## Slide 19: Sarma (encapsulation)

## Slide 20: Eski Zamanlardan Bir Örnek

## Slide 21: Eski Zamanlardan Bir Örnek (D.)
Bir örnekle bu katmanlar meselesine yaklaşalım: Eski zamanda iki ülke hükümdarından birinin diğerine bir mektup yollamak istediğini hayal edelim.
Bir hükümdar, hiçbir zaman göndereceği bir mesaja muhatap olarak, protokolde kendisinden daha alt seviyedeki bir insanı almaz.
Bu ifade ne anlama geliyor?
Yani hükümdarın muhatabı ancak diğer ülkenin hükümdarıdır.
Bir diğer nokta da, söylemek istediği şeyleri hükümdarlar arasında alışılagelmiş bir ortak üsluba dikkat ederek söyler. Yani birbirlerinin ne demek istediklerini gayet iyi anlamaktadırlar.
Buraya kadar olan kısım mektubun içeriğiyle alakalıydı.

## Slide 22: Eski Zamanlardan Bir Örnek (D.)
Peki mektubun iletilmesi problemini hükümdar nasıl çözecek?
  İşini gücünü bırakıp atına binerek dört nala sürecek mi?
  Yoldan geçen herhangi bir atlıya rica mı edecek? Ya da bütün yolculuk organizasyonunu kendisi mi yapacak?
  Hayır, bunların hiçbiri değil.
Cevabı siz de tahmin etmiş olmalısınız:
  En güvendiği bir vezirini çağırıp; "Şu mektubun icabına bak!" diyecektir.
Bu şekilde bütün işinin gücünün arasında, herhangi bir mektuba mesaisini ayırmaktan kurtulmuş olur.
  Hesap sormak istediğinde de yalnız bir tek kişiyle muhatap olur.
Peki vezir ne yapar?
  Onun da işi başından aşkın.
  Elbette o da kendinden bir alt kademedeki memuruna bu işi havale eder. Ta ki atlı elçiye mektubun teslim edilmesi olayına kadar.

## Slide 23: Eski Zamanlardan Bir Örnek (D.)
Yukarıda tarif edilen yöntemle her birim bir altındaki birime bir görev havale ediyor, o görevin nasıl yapılması gerektiğini, hassasiyetlerini, inceliklerini vb. ayrıntıları en iyi şekilde biliyor ve kendinden bir üstteki birime karşı da göreviyle alakalı sorumluluk duyuyor. Ve tabii gerektiğinde hesabını da oraya veriyor.
Buraya kadar anlatılmış olan bu hikaye, bilgisayar ağlarının haberleşme algoritmasına karşılık hayali bir yaklaşımdır.
Hikayede adı geçen birimler, haberleşmede birazdan tarif edilecek katmanlara karşılık gelir.

## Slide 24: Eski Zamanlardan Bir Örnek (D.)
En alt birim olan atlı-elçi, fiziksel katman adı verilmiş olan ve bilgisayarlarımız arasına döşenen kablolar ile içlerinden akan sinyaller olarak düşünülebilir.
Hem nasıl bir atlının yolu üzerinde başına bir iş gelse veya atı hastalanıp ölse, o problemini kendi uzmanlık alanı olduğu şekliyle çözerek aldığı görevi yerine getirir ve hükümdarın da bundan haberi bile olmaz; haberleşen sistemlerde de üstteki katman alttaki katmana yapması gereken işi söyler ve yapılıp yapılmadığını kontrol eder, ama oranın kendi iç problemlerinin ne olduğuyla ilgilenmez.
Çünkü üst katmanın asıl işi kendisine ait olan problemleri çözmektir.
Yapılan işlemleri birbirlerinden ayrı düşünmenin bir faydası da bunları modül modül ele alarak kazanılmış olan tasarım esnekliği avantajıdır.
Tasarımcılar her seviye üzerine ayrı ayrı konsantre olabilirler.
ISO uzmanları oturmuşlar, tartışmışlar ve bu seviyelere bir standart getirmişler, onlara katmanlar olarak adlarını vermişler ve yapacakları işleri ayrıntılı bir şekilde tarif etmişlerdir.

## Slide 25: OSI Modelinin Katmanları
Uygulama
Sunum
Oturum
Taşıma
Ağ
Veri iletim
Fiziksel
1
2
3
4
5
6
7
Ara katman- Yazılım ve donanım arası
Uygulama Grubu-Yazılım
Ağ Grubu-Donanım

## Slide 26: OSI Katmanları
Fiziksel
  Bit’leri bir bilgisayardan diğerine iletir ve bağlantıyı yönetir
  Bu katmanda tanımlanan standartlar taşınan verinin içeriğiyle ilgilenmezler. Daha çok işaretin şekli,fiziksel katmanda kullanılacak konnektör türü, kablo türü gibi elektriksel ve mekanik özelliklerle ilgilenir.
Hub’lar fiziksel katmanda tanımlıdır.
10BaseT, 100BaseT, UTP, RJ-45, IEEE 802.5 (Token Ring) vb. standartlar

## Slide 27
Veri bağlantısı
  Ham iletim hattını hatalardan arındırılmış bir bağlantıya dönüştürür
  Bit’leri çerçeve olarak paketler ve teslimatı kontrol eder
  İletilen çerçevenin doğru mu yoksa yanlış mı iletildiğini kontrol eder, eğer çerçeve hatalı iletilmişse çerçevenin yeniden gönderilmesini sağlar
  Ayrıca ağ üzerindeki diğer bilgisayarları tanımlama, kablonun o anda kimin tarafından kullanıldığının tespitini yapar
  Örn: Ethernet, Frame Relay, ISDN, Switch ve Bridge

## Slide 28
Veri İletim Katmanı
LLC
(Logical Link Control)
MAC
(Media Access Control)
Veri İletim Katmanı İki Alt Katmandan Oluşur;

## Slide 29
Media Access Control (MAC)
  MAC alt katmanı veriyi hata kontrol kodu (CRC), alıcı ve gönderenin MAC adresleri ile beraber paketler ve fiziksel katmana aktarır
  Alıcı tarafta da bu işlemleri tersine yapıp veriyi veri bağlantısı içindeki ikinci alt katman olan LLC'ye aktarmak görevi yine MAC alt katmanına aittir
Logical Link Control (LLC)
  LLC alt katmanı bir üst katman olan ağ katmanı için geçiş görevi görür. Protokole özel mantıksal portlar oluşturur (Service Access Points, SAP). Böylece kaynak makinede ve hedef makinede aynı protokoller iletişime geçebilir (örneğin TCP/IP)
  LLC ayrıca veri paketlerinden bozuk gidenlerin (veya karşı taraf için alınanların) tekrar gönderilmesinden sorumludur. Flow Control yani alıcının işleyebileceğinden fazla veri paketi gönderilerek boğulmasının engellenmesi de LLC'nin görevidir

## Slide 30: OSI Katmanları (devamla.)
Ağ
  Ağ üzerinden verileri kaynaktan hedefe iletir
  Bu katman, veri paketlerinin ağ adreslerini kullanarak bu paketleri uygun ağlara yönlendirme işini yapar
  Veri paketleri için uygun yolu kararlaştırır ve paket sayısını denetleyerek yoğunluğu önler
  Adresleme işlemlerini (Mantıksal adres ve fiziksel adres çevrimleri) yürütür
  Yönlendiriciler (Router) bu katmanda tanımlıdırlar
  Örnek; IP ve IPX

## Slide 31
İletim
  Uçtan uca verinin iletimini ve tutarlılığını sağlar
  Bu katman 5-7 ve 1-3 arası katmanlar arası bağlantıyı sağlar.
    Üst katmandan aldığı verileri bölümlere (segment) ayırarak bir alt katmana iletir
    Bir üst katmana bu bölümleri birleştirerek sunar
  İki düğüm arasında mantıksal bir bağlantının kurulmasını sağlar
  Aynı zamanda akış kontrolü (flow control) kullanarak karşı tarafa gönderilen verinin yerine ulaşıp ulaşmadığını kontrol eder
  Karşı tarafa gönderilen bölümlerin gönderilen sırayla birleştirilmesini sağlar
  Örnek; TCP, UDP (User Datagram Protocol), SPX

## Slide 32: OSI Katmanları (devamla.)
Oturum
  Bir makine üzerindeki işletim sisteminin müşterilerinin başka bir makine üzerindeki işletim sisteminin müşterileriyle oturum açmasını ve iletişimi sağlar
Sunum
  Verilerin temsiliyle ilgilidir (ör. Farklı donanım, işletim sistemleri arasında)
Uygulama
  Genel kullanım için standart protokolleri içerir
  ör. Dosya transfer protokolleri, e-posta, sanal terminaller
  Herhangi bir hizmet programı müşterilerin kullanması gereken bir uygulama düzeyi protokolü tanımlayabilir

## Slide 33: Oturum (Session) Katmanı İletişim Türleri
Tek yönlü (Simplex)
Yarı çift yönlü (Half-Duplex)
Çift yönlü (Full-Duplex)
önce
sonra
aynı anda

## Slide 34: OSI Temel Kavramları
Hizmet
  Katmanın ne yaptığını tanımlar
  Kendi üstündeki varlıkların nasıl eriştiğini veya nasıl çalıştığını tanımlamaz
Arayüz
  Kendi üstündeki varlıkların nasıl erişeceklerini tanımlar
  Parametrelerin neler olduğunu ve hangi sonuçların beklenmesi gerektiğini tanımlar
Protokol
  Katmanın nasıl çalıştığını tanımlar (yani sunulan hizmetleri sağlar)

## Slide 35: OSI Sorunları
Zamanlama - TCP/IP protokolleri zaten yaygın kullanımdaydı
Teknoloji – 7 katman optimal değil (ör. Oturum ve Sunum katmanlarının pek işlevleri yok)
Karmaşıklık
Kurulum – ilk kurulumlar hantal ve yavaştı
Siyaset – bürokratik örgütlerce empoze edilen daha aşağı standart olarak algılandı
AMA…
Kavramsal mimari olarak değerli
Karşılaştırma amaçlı bir ‘Referans modeli’

## Slide 36: OSI’ye Haritalama: Yerel ağlar
Yerel ağ işlevleri OSI’nin 1. ve 2. katmanlarına eşit ve şu hususlarla ilgili:
  Host’lar arasında çatışma olmadan ortama düzenli bir şekilde nasıl erişilecek
  İletim ortamında fiziksel sinyal nasıl verilecek
  Daha yüksek düzeylerde veri aktarımın tutarlılığı nasıl sağlanacak

## Slide 37: OSI’ye Haritalama: TCP/IP

## Slide 38: OSI - TCP/IP Haritalaması
Uygulama
Sunum
Oturum
İletim
Ağ
Bağlantı
Fiziksel
TCP
IP
Herhangi bir veri bağlantı protokolü
Herhangi bir fiziksel katman protokolü
UDP
Eposta
FTP
SNMP
NFS
Vs..

## Slide 39: Niçin protokol gerekli?
Protokoller iletişim “kuralları”nı temsil eder:
  Aygıtlar iletişimi nasıl başlatıyor
  Başlangıçta hangi özellikler pazarlık konusu
  İletişim söz dağarcığı
    Yani hangi istekler (komutlar) verilebilir ve geçerli yanıtlar nelerdir)
  Ne tür veriler gönderilebilir
  İletişim düzgün bir biçimde nasıl sona erer

## Slide 40: İnsan-insan iletişim protokolü örneği
Oda ayırtmak için İstanbul’da bir otele telefon ediyorsunuz
Karşıdaki kişi telefon alıcısının hangi tarafını kulağına dayayacağını, ne kadar yüksek sesle konuşulacağını, aletin kulağa ne kadar yakın tutulacağını bilir
  Ağ bağlantısı
Alan kodu + Numara çevrilir (rehber gerekebilir).
  Adresleme
Otel personeli telefonu kaldırdığında bağlantı kurulur
  Bağlantı kurma
Tarafların telefon ağıyla ilgili bilgisi olması gerekmiyor
  Uç noktalar - yönlendiricler

## Slide 41: İnsan-insan iletişim protokolü örneği (devamla)
Kullanılacak dilde anlaşmalılar
  Format
Herhangi bir anda sadece bir taraf konuşur
  Protokoller
Dinleyen taraf birşeyi anlamadığı zaman tekrar edilmesini isteyebilir
  Yeniden iletim
Diğer taraftan yanıt gelmediğinde taraflar bağlantının kesildiğinden kuşkulanırlar
  Bağlantının zorunlu olarak sonlandırılması

## Slide 42: İnsan-insan iletişim protokolü örneği (devamla)
Dinleyen taraf not alırken karşı tarafın beklemesini isteyebilir
  Akış denetimi / yoğunluğu halletme
Taraflar aynı birimleri kullanmalı (para birimi, takvim vs)
  Veri birimleri
Terimler tanımlanmalıdır (ör.‘dört yıldızlı’, ‘iki kişilik oda’)
  Terminoloji
Konuşmayı nazikçe bitirme, böylece kaynakları diğer kullanıcılar için serbest bırakma
  Normal bağlantının sonlandırılması

## Slide 43: Bilgisayar ağ protokolleri de aşağıdakileri tanımlar
Fiziksel arayüzler, sinyal düzeyleri ve kodlama
Ağ adresleri, bağlantı kurma/kesme
Ağ veri birimlerinin büyüklüğü ve yapısı
Hata kontrolü
Başarılı alındı belgesi
Akış denetim mekanizmaları
Veri tabanı alanları ve formatları
Uygulamaya özgü anlamlar

## Slide 44: Protokoller
Bir ağda birçok protokol vardır
Katmanlı bir şekilde birlikte çalışırlar
  Her katman kendi altındaki katmanların hizmetleri üzerine kurulur
İş istasyonu
Dosya aktarımı
Uzak sunucu
WAN
Uçtan uca tutarlılık
Ağlaşma
Yönlendirici
LAN

## Slide 45: Protokoller (devamla)
İletişim için bir protokol (ya da protokol suiti) gereklidir
  Bazı örgütler birden fazla suit kullanabilirler (ör. Novell ve TCP/IP protokolleri)
Protokollar belgeler halinde tanımlanır ve genellikle yazılımda kurulur
Desteklenecek her protokol süiti için ayrı bir yazılım paketi gerekir

## Slide 46: Özet
OSI
  bilgisayar ağlarını tartışmak için yararlı bir model
  Her bir katman spesifik bir iletişim sorununu belirler
TCP/IP
  Internet için bir protokol yığıtının kurulumu
Protokoller
  İletişim kurallarının tanımlanması