## Slide 1: Yerel Alan Ağları
<number>

## Slide 2: LAN’LARDA İLETİŞİM
<number>
Donanım Adreslemesi
  Çoğu LAN'lar bütün bilgisayarların ortak bir iletim ortamına bağlı olduğu paylaşılmış ağlardır.
  Bu paylaşılan ortak iletim ortamının bir avantajı, bir bilgisayardan iletilen bir sinyalin diğer bütün bilgisayarlara ulaşmasıdır.
  LAN’daki bütün istasyonlara tekil (başka hiçbir istasyonda kullanılmayan) bir adres verilir.
  Bu genellikle nümerik bir değerdir ve Fiziksel Adres, Donanım Adresi veya Media Access Address (MAC) diye adlandırılır.

## Slide 3: LAN Donanımı Paketleri Filtrelemek İçin Adresleri Nasıl Kullanır?
<number>
Ağ Arayüz Donanımı
İşlemci ve Bellek
Ağa bağlı bilgisayar
LAN’daki frame’leri alır ve iletir
Gidecek verileri üretir ve gelen verileri işler
LAN bağlantısı

## Slide 4: Alıcıyı Belirleme
<number>
LAN ara yüzü donanımı, frame’lerin, paylaşılan iletim ortamındaki iletme ve alma detaylarının tamamını üstlenir.
  Örneğin, donanım gelen frame’in uzunluğunu kontrol eder.
  Yine donanım, frame’in CRC’sini kontrol ederek iletim esnasında bitlerin bozulmaya uğrayıp uğramadığını test eder.
  LAN arayüz donanımı, frame’leri gönderme ve alma işini bilgisayarın CPU’sunu kullanmadan yapar.

## Slide 5: Alıcıyı Belirleme
<number>
Bilgisayarın işlemcisinden ve belleğinden bağımsız olarak çalışan LAN donanımı, bilgisayarın ağda dolaşan bütün paketleri almasını engellemek için fiziksel adreslemeyi kullanır.
Sadece, frame içindeki alıcı fiziksel adresi istasyonun adresi ile aynı olan frame’ler bilgisayarın işlemcisine ulaştırılır.

## Slide 6: Fiziksel Adres Biçimleri
<number>
Statik
  Ağ arayüzü üreticisinin ürettiği arayüze tekil bir adres ataması şeklinde olur.
Konfigüre Edilebilir
  Bu adresleme biçimi kullanıcının bir grup adres içinden fiziksel adresini seçme imkanı tanır.
Dinamik
  Bu adresleme biçimi, bilgisayar ilk açıldığında fiziksel adresisin atanması şeklinde çalışır.

## Slide 7: Haberleşme Yöntemleri
<number>
Unicast:
  Bir bilgisayarın bir anda yalnızca bir bilgisayar ile olan haberleşmesine verilen isimdir.
Broadcasting (Genel Yayın):
  Bir bilgisayardaki herhangi bir uygulama verileri yayınladığı (broadcasting) zaman o verilerin bir kopyasının ağdaki tüm bilgisayarlara ulaşmasıdır.
  Broadcasting’i mümkün kılabilmek için çoğu LAN teknolojisi adresleme yönteminde bir genişletme yapmıştır.
  Ağ arayüz donanımlarına verilen kendi adreslerinin yanına ek olarak broadcast adresi olarak bilinen özel bir adres daha tanımlanmıştır.
Multicast:
  Bir anda ağdaki tüm bilgisayarlarla değil yalnızca bir kısmı ile haberleşebilmeyi sağlayan bir mekanizmadır.
  Multicasting için yine broadcasting’de olduğu gibi bir multicast adresi vardır.
  Multicast adresi ara yüz donanımına bu adresi kullanacak uygulama tarafından atanır.

## Slide 8: Ethernet Ağları İçin Fiziksel Adres Biçimleri
<number>
Ethernet LAN’larda fiziksel adres uzunluğu 48 bittir.
Genelde gösterim “:” ile ayrılmış 6 byte onaltılık tabanda sayılar şeklinde yapılmaktadır.
  Örneğin: 00:02:44:38:E9:30 gibi
Ethernet’te broadcast adresi 48 bitinde 1 olduğu adres yani FF:FF:FF:FF:FF:FF tir.
Ethernet fiziksel adresleri üreticilere IEEE kurumu tarafından dağıtılmaktadır.

## Slide 9: MAC adresi
<number>
Her node/ethernet kartı dünyada eşi olmayan bir adrese sahiptir.
Bu adres 48 bitlik bir sayıdır
  İlk 24 bit; OIU (Organizationally Unique Identifier) yani üreticinin kod numarası,
  Geri kalan 24 bit ise kartın seri numarası(Device ID)’dir.

## Slide 10: Ethernet Frame Biçimi
<number>

## Slide 11: Ağ Bağlantı Aygıtları
<number>

## Slide 12: OSI ve cihazlar
<number>
OSI Katmanı | Cihaz
Uygulama | Ağ geçidi (Gateway)
Sunum | Ağ geçidi (Gateway)
Oturum | Ağ geçidi (Gateway)
Taşıma | Ağ geçidi (Gateway)
Ağ | Yönlendirici (Router) Katman 3 Switch
Veri İletim | Köprü (Bridge) Katman 2 Switch
Fiziksel | NIC, Yineleyici (Repeater) Hub, MAU Kablo, Alıcı ve verici

## Slide 13: YİNELEYİCİ (REPEATER)
<number>
Kablonun kapasitesinden daha fazla mesafelere bağlantı kurulması gerektiğinde araya bir yükseltici konularak sinyalin güçlendirilmesini sağlayan cihazdır.

## Slide 14: YİNELEYİCİ (REPEATER)
<number>
OSI’nin 1. katmanında çalıştığı için verinin içeriğine bakmaz, sadece sinyalleri güçlendirir. Ağ trafiğini yönetmez.

## Slide 15: Yineleyici
<number>
Ağ kablosunun erişebileceği maksimum mesafeyi uzatırlar
Ağdaki maksimum düğüm sayısını arttırır.
Kablo arızalarının etkisini azaltabilir.
Farklı kablo tipleri kullanan ağları birleştirebilir.

## Slide 16: YİNELEYİCİ (REPEATER)
<number>
Repeater kullanarak iki ethernet segmentinin birbirlerine bağlanması
R
Maksimum uzunluk
Maksimum uzunluk
Ethernet segmenti
Ethernet segmenti

## Slide 17: YİNELEYİCİ (REPEATER)
<number>
Çok katlı bir binada örnek repeater uygulaması.
R
R
R
Dikey Segment
1. kat segmenti
3. kat segmenti
2. kat segmenti

## Slide 18: YİNELEYİCİ (REPEATER)
<number>
Repeater’ların çeşitli dezavantajları vardır.
  Repeater’lar frame’leri algılamazlar.
  Gelen frame’in geçerli bir frame’mi yoksa başka bir sinyal mi olduğunu anlayamaz.
  Bir segment’te çarpışma (collision) olduğunda bu diğer bütün segmentlere de kopyalanır.
  Bir segmentte bir gürültü veya elektromanyetik bir girişim olduğu zaman repeater’ın bağlı olduğu tüm segmentler bunlardan etkilenir.

## Slide 19: Hub
<number>
Yıldız ağ topolojisinde kullanılır.
Gelen bilgileri hepsini tüm bilgisayarlara gönderir.
Hublar birbirine bağlanarak ağ büyütülebilir.
Notes: <number>

## Slide 20: Hub
<number>
Hublar; Koaksiyel, çift burgulu veya fiber optik kablo ile birbirine bağlanabilir.
  Uplink portu
  Backbone (Omurga) portu

## Slide 21: Hublar ve ağ bölümleri (segments)
<number>

## Slide 22: Star-wired bus LAN ve iki HUB bağlantısı
<number>

## Slide 23: Hub ~Ethernet kartı ~ Hız
<number>
10 Mbps Hub
??? Mbps Ethernet kartı kullanılmalı?
Ağın hızı nedir?
10/100 Mbps Hub
??? Mbps Ethernet kartı kullanılmalı?
Ağın hızı nedir?

## Slide 24: MAU (Multistation Access Unit)
<number>

## Slide 25: İki MAU bağlanması için MAU’daki RI (Ring In) ve RO (Ring Out portları kullanılır.
<number>

## Slide 26: KÖPRÜ (BRIDGE)
<number>
OSI Veri İletim katmanında çalışır.
  MAC adreslerini kullanarak paketleri iletir.
Köprüler bağımsız çalışma gruplarını birbirine bağlamak için kullanılır.
  Birbiri ile aynı topolojide veya farklı topolojide olabilir.
  Örneğin bir yıldız ve bir halka topolojisinde ağları birbirine bağlayarak tek bir ağ gibi gösterir.
Veri yönlendirme işlemi yapar.
10 Mbps ve 100 Mbps ağları birbirine bağlayabilir

## Slide 27: KÖPRÜ (BRIDGE)
<number>

## Slide 28: Bridge Operation
<number>

## Slide 29: İki farklı ağ ve köprü
<number>

## Slide 30: Halka topolojide köprü
<number>

## Slide 31: İki ethernet segmentini birbirine bağlayan bridge uygulaması.
<number>
B
Maksimum uzunluk
Maksimum uzunluk
Ethernet segmenti 1
Ethernet segmenti 2
U
Z
Y
X
W
V

## Slide 32: Bir birdge’te segmentlere göre fiziksel adres tablosunun oluşturulması
<number>
Olay | Segment 1 Listesi | Segment 2 Listesi
Bridge Açıldı | - | -
U, V’ye gönderdi | U | -
V, U’ya gönderdi | U,V | -
Z broadcast yaptı | U,V | Z
Y, V’ye gönderdi | U,V | Z,Y
Y, X’e gönderdi | U,V | Z,Y
X, W’ye gönderdi | U,V | Z,Y,X
W,Z’ye gönderdi | U,V,W | Z,Y,X

## Slide 33: SWITCH
<number>
Akıllı HUB’da denir. Fakat HUB’dan daha pahalıdır.
Gelen bilgileri sadece belli bir bilgisayarlara gönderir.
Ağ durumunu izler, veriyi gönderip, iletim işleminin yapılıp yapılmadığını test eder.

## Slide 34: Hub ve Switch
<number>
Hub
Switch
x

## Slide 35: Hub ve Switch
<number>
Kırmızı nokta ile gösterilen veri paketi HUB’a bağlı tüm cihazlara tekrarlanır.
Bir anda sadece bir cihaz haberleşebilir.
Aksi Halde çarpışma (collision) meydana gelecektir.

## Slide 36: Hub ve Switch
<number>
Switch’lerde ise HUB’lardan farklı olarak gelen frame sadece gideceği cihazın bulunduğu porta tekrarlanır.
Bu işin gerçekleşebilmesi için switch üzerinde bridge’lerde olduğu gibi, cihazların bulundukları portlara karşılık fiziksel adresleri tablosu bulunur.
Switch, gelen frame içindeki hedef fiziksel adresi okur daha sonra hafızasındaki tablodan bu adrese sahip cihazın hangi porta bağlı olduğunu bularak gelen frame’i bu porta tekrarlar.

## Slide 37: Switch veri akışı
<number>

## Slide 38: Adanmış (Dedicated) ve Paylaşılmış (Shared) Bölüm
<number>

## Slide 39: Switch ile ağda bölümleme
<number>

## Slide 40: Örnek
<number>

## Slide 41: Örnek 2
<number>

## Slide 42: Katman 2 Switch (Layer 2 Switch)
<number>
OSI’nin 2. katmanında çalışır.
Topolojinin merkezinde yer alarak gelen bilgiyi ilgili terminale yollar.
Aynı anda birden fazla çağrıya cevap verebilir.
MAC adresler ile çalışır.
Katman 3 Switche göre daha ucuzdur.

## Slide 43: Katman 2 Switch Türleri
<number>
Store-and-forward switch
  Paketi giriş portundan aldıktan sonra buffer’a atar.
  Ardından paketi ilgili çıkış portuna gönderir.
  Paketteki hataları kontrol etmez, bu nedenle daha hızlıdır.
  Ancak bozuk paketler ağda ilerler.
Cut-through switch
  Paketi iletmeden önce hedef adresi belirler. Ardından adresin çıkış portuna bu paketi iletir.
  Pakette hata olup olmadığını kontrol eder. Hatalıysa iletmez.

## Slide 44: Katman 3 Switch (Layer 3 Switch)
<number>
Katman 2 Switch’ler
  Bir hedefe giden tek bir yol ve MAC adres kullanılır
Bir ağ genişletilmek istendiğinde ve alt ağların sayısı arttırıldığında
  Katman 3 Switch’ler ile performans arttırılabilir.
OSI’nin 3. katmanı olan ‘Ağ’ katmanında çalışır.
Switch ve Router’ın özelliklerinin birleşimidir.
  Paketleri bir Router gibi ağda yönlendirebilir.

## Slide 45: 2. Katman Anahtarları
<number>
Anahtarlama cihazları çerçevelerin içindeki kaynak MAC adresini çerçevenin geldiği port ile ilişkilendirirler
Tüm cihazların ilk açıldıkları durumda
A bilgisayarı E bilgisayarına bir çerçeve iletmiştir

## Slide 46: 2. Katman Anahtarları
<number>
Anahtarlama cihazları çerçevelerin içindeki kaynak MAC adresini çerçevenin geldiği port ile ilişkilendirirler
B, C ve D anahtarları A nın MAC adresini öğrendiler ve bu adresi çerçevenin alındığı port ile ilişkilendirdiler

## Slide 47: 2. Katman Anahtarları
<number>
Anahtarlama cihazları çerçevelerin içindeki kaynak MAC adresini çerçevenin geldiği port ile ilişkilendirirler
E bilgisayarı cevap gönderdiği zaman anahtarlar E nin yerini öğrenirler (E nin MAC adresi ve çerçevenin geldiği port)

## Slide 48: 2. Katman Anahtarları
<number>
Anahtarlama cihazları hedef MAC adresini bilmedikleri zaman gelen trafiği tüm portlarına yayarlar
    Bilinmeyen unicast MAC adresleri
    Multicast
    2. Katman Broadcast’leri (FF:FF:FF:FF:FF:FF adresine giden çerçeveler)

## Slide 49: Spanning Tree Protocol
<number>
Anahtarlama Cihazları ve Yedekli Hatlar
  Anahtarlama topolojisinde bir döngü olduğu durumu düşününüz:

## Slide 50: Spanning Tree Protocol
<number>
Anahtarlama Cihazları ve Yedekli Hatlar
  Cihazlar Broadcast paketleri aldıkları port hariç tüm portlarına yaymak zorundadırlar

## Slide 51: Spanning Tree Protocol
<number>
NETİCE: KAOS

## Slide 52: Spanning Tree Protocol
<number>
Eğer topolojide kazara bir döngü meydana gelirse ağın fazlasıyla meşgul olacağını, büyük ihtimalle de çalışmayacağını gördük.
Bunu engellemek için Anahtarlama cihazlarında STP protokolü çalışır ve döngü bertaraf edilir.
2. Katman anahtarlama cihazlarında yedekli kablolamada yük dengelemesi yapılamaz.

## Slide 53: VLAN ler
<number>
Anahtarlar broadcast (bilinmeyen unicast ve multicast ler de dahil) çerçevelerini tüm portlarına yayarlar
  Büyük kampus ağlarında bu tür trafik rahatsız edici olabilir
VLAN lar anahtar üzerindeki portları yayım işi için gruplamamıza imkan verirler
  Daha küçük broadcast alanları oluşur
Takip eden slaytlarda görüleceği üzere herbir VLAN farklı bir ağ haline gelir
  VLAN’ları haberleştirmek için yönlendirici gerekir
  VLAN lar anahtar içerisinde güvenlik bölgeleri oluşturur
VLAN özelliği anahtarın yönetilebilir olmasını gerekli kılar.

## Slide 54: VLAN ler
<number>
Vlan lar 2. katman broadcast lerin ve problemlerin (arızalı ethernet kartı vb.) yayılmasını engeller

## Slide 55: VLAN Etiketlemesi
<number>
Anahtar içerisine giren çerçeveler portun VLAN ID si ile etiketlenirler
Çerçeveler anahtar içerisinde ve anahtarlar arasında etiketleri ile dolaşır
Bu yöntem anahtar arasında bir kablo ile birden fazla VLAN çerçevesinin taşınmasına izin verir.

## Slide 56: VLAN Etiketlemesi
<number>
Çerçeveler etiketli (tagged) ve etiketsiz (untagged) olarak ikiye ayrılırlar

## Slide 57: VLAN Etiketlemesi
<number>
Anahtarlar arası üzerinde birden fazla VLAN taşıyan bağlantıya Trunk denilir

## Slide 58: YÖNLENDİRİCİ (ROUTER)
<number>
Ağlar arası (LAN-LAN, LAN-WAN, WAN-WAN) haberleşmenin yapılabilmesi için ara bağlantıyı sağlar.
  Gelen paketin başlığından ve yönlendirme tablosu bilgilerinden yararlanarak yönlendirme kararlarını verme yeteneğine sahiptir.

## Slide 59: YÖNLENDİRİCİ (ROUTER)
<number>
Routerin bir işlemcisi, epromu ve üzerinde bir işletim sistemi IOS (Internal Operating System) vardır.

## Slide 60: Notlar:
<number>
Brouter (Bridge Router)
  Hem yönlendirici hem de köprüyü tek cihazda toplar.
Katman 3 Switch ve Router
    Paketi gönderirken geleneksel router gibi uygun yolun bulunması, paketin kontrolü, hatalıysa tekrar gönderme ve gerekliyse güvenlik kontrollerini yapar.
    Yüksek perfortmanslı LAN’lar için kullanıldığından genellikle router’dan daha hızlı çalışabilir.
    WAN için genellikle kullanılmaz.

## Slide 61: Paket yönlendirme
<number>

## Slide 62: Ağ Geçidi (GATEWAY)
<number>
Geçit, iki farklı protokol arasındaki dönüşümleri sağlar.
Bu cihaz bir Köprü, Switch veya Yönlendirici olabilir.
Genellikle Yönlendirici (Router) bu görevi üstlendiğinden varsayılan ağ geçidi (default gateway) olarak o tanımlıdır.

## Slide 63: Örnek LAN
<number>

## Slide 64
<number>
Tıp Fak.
Rektörlük
CISCO 3550
İletişim
CISCO 3550
Öğrenci İşleri
SUNUCULAR
100 M UTP
1 Gig.UTP 1 Gig.F/O SM
1 Gig.F/O MM
Gölbaşı Hast.
CISCO 2950
CISCO 3550
CISCO 2950
: 256K-2M F/R :
Faküteler ve Yüksekokullar
CISCO 7507
155M ATM
128K LL
Gölbaşı Mesl. Eğ. 194.27.18.94 Beypazarı MYO 194.27.9.66 Sürekli Eğ. 194.27.9.86 Kastamonu Eğ. 194.27.18.78 Kastamonu FEF 194.27.9.10 Kastamonu SYO 194.27.9.18 Kastamonu Beden 194.27.9.14 Kastamonu Orman 194.27.9.22 Çorum MYO 194.27.18.86 Çorum Muh. 194.27.18.74 Çorum İlahiyat 194.27.9.74 Çorum SYO 194.27.9.78 Çorum FEF 194.27.9.70 Sungurlu MYO 194.27.9.82 Kırşehir Eğ. 194.27.18.82 Kırşehir FEF 194.27.18.90 Kırşehir SYO 194.27.9.30 Kırşehir MYO 194.27.9.26 Kırşehir Beden 194.27.9.90 Mucur MYO 194.27.9.58 Nevşehir MYO 194.27.9.62 Kaman MYO 194.27.9.34
ULAKNET
Gazi Üniversitesi LAN&WAN Topolojisi
CISCO 4507
4507
Dişçilik
Hukuk
3550
Mesl. Eğ.
End.San.Tic.
Gazi Eğitim K-L-D Blok
FEF
Mühendislik
PRI-30
PRI-30
4507
Tömer
Net:10.10.0.0 Net:10.99.0.0
Eczacılık
Teknik Eğ.
10.11.255.254
1.1.1.2
10.5.255.253 10.5.255.254 10.5.255.252
194.27.15.2
10.6.255.254
10.20.255.254
Net:10.2.128.0
10.30.64.254
10.30.128.254
Net:10.30.128.0
Net:10.30.64.0
10.10.1.1
Net:10.5.0.0
Net:10.6.0.0
Net:10.11.0.0
Net:10.2.64.0
10.2.128.254
193.140.0.250
10.99.1.2
194.27.15.73
İktisat
Net:10.30.0.0
10.30.0.1
Net 194.27.6.0 /25
Net:10.3.0.0 /16
Net:10.12.0.0 /16
10.30.192.1/18
194.27.15.106
194.27.15.70
194.27.15.50
194.27.15.29
194.27.15.42
194.27.15.18
194.27.15.10
194.27.15.66
194.27.15.82
194.27.15.26
194.27.15.34
Net:10.2.64.0
Net:10.11.0.0
194.27.15.250
CallManager
194.27.18.1
194.27.15.252

## Slide 65: Alıştırma 1
<number>
Aşağıdaki resimde görülen ağın
  Mantıksal ve fiziksel topolojisi, kullanılan donanım elemanları nelerdir?
  Bu ağda A terminali D terminaline veri göndermek istediğinde veri iletimi nasıl gerçekleşir? Açıklayınız.
  Bu ağın hızı nedir?

## Slide 66: Alıştırma 2_a
<number>
Aşağıdaki resimde görülen ağın
  Mantıksal ve fiziksel topolojisi, kullanılan donanım elemanları nelerdir?
  Bu ağda B terminali C terminaline veri göndermek istediğinde veri iletimi nasıl gerçekleşir? Açıklayınız.
  Bu ağın hızı nedir?

## Slide 67: Alıştırma 2_b
<number>
Aşağıdaki resimde görülen ağda;
  B terminali C terminaline veri göndermek istediğinde veri iletimi nasıl gerçekleşir? Açıklayınız.

## Slide 68: Alıştırma 3
<number>
1. Terminal 9.terminale bilgi yollamak istediğinde, bu bilgi sağlıklı bir biçimde bu terminale ulaşabilir mi/ulaşamaz mı?
  Eğer ulaşabiliyorsa hangi yoldan gidecektir?
  Eğer ulaşamıyorsa ne yapmak gereklidir?

## Slide 69: Alıştırma 3
<number>