## Slide 1: UTP Kablo Bağlantıları (Düz/Çapraz)
<number>

## Slide 2: Genel Bağlantı Kuralları
<number>

## Slide 3: İki Bilgisayar Arası Çapraz (Cross) Bağlantı
<number>

## Slide 4: Düz kablo (Straight-Through Ethernet Cable)
<number>
568A<->568A veya 568B<->568B olmalıdır

## Slide 5: Çapraz Kablo (Crossover Ethernet Cable)
<number>
568B<->568A olmalıdır.

## Slide 6: RJ45 connector
<number>

## Slide 7: Bağlantıları Yapma - Araçlar
<number>
UTP (Cat5/5e/6) kablo
RJ45 konnektörler
Kablo soyucu
Yan keski
Sıkma pensesi

## Slide 8: Bağlantıları Yapma - Adımlar
<number>
Kablo ucunu soyma
Sarılı çiftleri çözme
Telleri renk sırasına dizme
Telleri uygun ve eşit ölçüye getirme
Telleri konnektöre sokma
Gözle kontrol
Sıkma
Test

## Slide 9: 1. Adım – Kablo ucunu soyma
<number>
Kablonun dış yalıtım kısmını 1 – 1½” soyun
Soyma esnasında içerideki tellerin dışındaki yalıtım kesilmemesine dikkat edin

## Slide 10: 2. Adım– Sarılı çiftleri çözme
<number>
Telleri çözerek renk sırasına dizin

## Slide 11: 3. Adım– Telleri renk sırasına dizme
<number>
TIA/EIA 568A: YB-Y TB-M MB-T KB-K
TIA/EIA 568B: TB-T YB-M MB-Y KB-K

## Slide 12: 4. Adım– Telleri uygun ve eşit ölçüye getirme
<number>
Tellerin uçlarını aynı hizaya getirin
Yaklaşık ½” uzunluğunda soyulmuş kısım bırakın

## Slide 13: 5. Adım– Telleri konnektöre sokma
<number>
Telleri renk sırasını bozmadan konnektöre sokun
Yandaki şekilde sol üst 1 numaradır.

## Slide 14: 6. Adım - Gözle kontrol
<number>
Tüm teller könnektörün sonuna değiyor mu?
Yalıtım plastiği şekilde görüldüğü gibi içeri girdi mi?

## Slide 15: 7. Adım - Sıkma
<number>
Konnektörü sıkma pensesinin (8P) içine yerleştirin.
Telleri ittirirken penseyi sıkıca sıkın.

## Slide 16: 8. Adım – Test
<number>
Kablo çalışıyor mu?

## Slide 17: Yapısal Kablolama
<number>

## Slide 18: İÇERİK
<number>
Yapısal Kablolama Standartları
Data Kabloları
Duvar Prizleri
Patch Paneller
Kablo Kanalları
Kabinetler
Etiketleme-Dokümantasyon
Genel Öneriler

## Slide 19: DATA KABLOLAMA STANDARTLARI
<number>
Amerika
  TIA /EIA 568
Uluslararası
  ISO /IEC – 11801 ISO /IEC – 11801
Avrupa Birliği
  EN 50173 EN 50173

## Slide 20: Yapısal Kablolama Genel Yapısal Kablolama Genel Görünüm
<number>

## Slide 21: Data Kabloları
<number>
Cat5-e Cat6

## Slide 22: CAT6 Kablolar
<number>
Ayırıcı parça ile kablo çiftlerinin birbiri ile etkileşimi en az seviyeye düşürülmüştür.

## Slide 23: Duvar Prizleri
<number>
Birleşenler
Sıva Üstü – Sıva Altı
Kapaklı-Kapaksız, Açılı
Kaplama, 50 µ
568A/B Renk Kodu
Ürün Kalitesi
İşçilik Özellikleri
Oda İçi Yeri

## Slide 24: Patch Paneller
<number>

## Slide 25: Patch Paneller
<number>

## Slide 26: Patch Paneller
<number>

## Slide 27: Patch Paneller
<number>

## Slide 28: Kablo Kanalları
<number>
Ölçüler, Bölmeli-Bölmesiz
Dönüş-Ekleme Parçaları
Duvar Geçişleri
Çapraz Vidalama, Kablo Bağları
Sıvama, Onarım
Tavan Kanalları, Kablo Tutucu
Dekoratiflik
Tam Kapalılık, Diğer Kablolar, Elektrik
Kanal İçi Boşluk

## Slide 29: Kabinetler
<number>
Ölçüler: 19’’ , U , (450,600,800)
Yer ve Duvar Tipi
Kilit, Ön ve Yan Kapaklar
Rack Demirleri Hareket
Termostat, Fan ve Sessizliği
Kabinet İçi Elektrik Düzeni
Kablo Organizasyonu
Kablolara Toplu Pay

## Slide 30: Etiketleme - Dokümantasyon
<number>
Etiketleme Malzemeleri
Cihaz ve Fiş Etiketleri
Çizimler
Fotoğraflama
Garanti Süresi Etiketleri

## Slide 31: Çizimler
<number>

## Slide 32: Genel Öneriler
<number>
Tek Merkezde Toplama
90 + 10 mt
KGK Desteği
Yedek Malzeme Bulundurma
Patch Kablo Sayısı
Numuneler
Garanti Süresi (3 + 5)

## Slide 33: INTERNETWORKING
<number>

## Slide 34: Üniversal (Umumi) Servis Kavramı
<number>
Birçok faklı ağın temel problemi aşikardır:
  Bir ağın üyesi olan bir bilgisayar yalnızca kendisi ile aynı ağa bağlı olan bilgisayarlar ile haberleşebilir.
Yaygınlaşan bilgisayar ağları farklı ağlardaki bilgisayarların birbirleri ile haberleşmesi ihtiyacını doğurdu.
Bu amaçla yapılan çalışmalara genel manâda üniversal servis oluşturma denildi.

## Slide 35: Üniversal Servis Kavramı
<number>
Üniversal servis kavramı internetworking’in temelidir.
Üniversal servis oluşturma çalışmaları neticesinde birbirlerinden farklı ağları birbirlerine bağlamak işlemi internetworking olarak adlandırıldı.
Birbirlerine bağlanmış faklı ağlardan oluşan nihai sistem internetwork veya internet diye adlandırıldı.
Dünya üzerinde birçok faklı internet mevcuttur; birkaç ağ içereninden binlerce ağ içeren internetlere kadar

## Slide 36: Router’ları Kullanarak Ağların Fiziksel Bağlantısını Gerçekleştirme
<number>
Heterojen ağları birbirlerine fiziksel olarak bağlamak için kullanılan temel cihaz router’dır.
Fiziksel olarak router’lar bridge’lere benzerler. İki ağı birbirlerine bağlarlar.
Router’lar bridge’lerden farklı olarak iki veya daha fazla farklı ağı birbirine bağlar. Bridge ise aynı türden ağları birbirine bağlayabilir.

## Slide 37: Router’lar
<number>
Router ağları birbirlerine bağlamak üzere üretilmiş özel amaçlı bir bilgisayardır.
Kendi CPU’su RAM’i ve birbirlerine bağlayacağı her ağ için bir giriş/çıkış arayüzü mevcuttur.
Ağdaki bilgisayarlar router’ın varlığından haberdar olmak zorundadırlar.
Router’a bağlantıları diğer herhangi bir bilgisayara olduğu gibi gerçekleşir.

## Slide 38: İki fiziksel ağın router ile birbirlerine bağlanması
<number>
Router’in her iki ağa da bağlanmak için iki ayrı ağ arayüz donanımı mevcuttur.
Router’lar faklı veri iletim ortamı kullanan, farklı fiziksel adres biçimlerine sahip olan ve farklı frame formatları bulunan birden fazla ağı birbirlerine bağlamak için kullanılırlar
Router

## Slide 39: Üniversal Servisi Gerçekleştirmek
<number>
Internetworking’in amacı heterojen ağlar arasında üniversal servis sağlamaktır.
Internet’teki bütün bilgisayarlar arasında üniversal servisi sağlamak için router’lar, bir ağdaki bir bilgisayardan iletilen bir bilgiyi diğer bir ağdaki hedef bilgisayara ulaştırabilmek için, aralarında aldıkları bilgileri iletmek üzere anlaşmış olmalıdırlar.
Netice olarak, universal servisin sağlanabilmesi için bütün router’lar ve bilgisayarlar üzerinde çalışan ortak bir protokol yazılımı olmalıdır.
Bu protokol yazılımlarına genel olarak internet yazılımı veya protokolü denilir.

## Slide 40: Üniversal Servisi Gerçekleştirmek
<number>
Internet yazılımı, ağa bağlı bilgisayar veya kullanıcı tarafından görülen yönü ile birçok bilgisayarın bağlı olduğu tek bir ağ görünümü sağlar.
Internete bağlı olan her bir bilgisayarın bir adresi vardır ve hangi ağa bağlı olduğu fark etmeksizin internete bağlı diğer bir ağdaki herhangi bir bilgisayar ile haberleşebilir.
Internet yazılımı kullanıcıları ve bilgisayarda çalışan ağ uygulamalarını alt katmanlardaki fiziksel yapılardan adresleme biçimlerinden soyutlar.

## Slide 41: Üniversal Servisi Gerçekleştirmek
<number>
Şekilde görüldüğü gibi internetin sanal bir ağ sistemi olduğu söylenebilir

## Slide 42: Üniversal Servisi Gerçekleştirmek
<number>
Bu görünümün altında yatan fiziksel yapı. Her bilgisayar kendi ağına bağlı ve ağlar arası bağlantı router’lar vasıtası ile yapılmış durumda.
Net 3
Net 1
Net 4
Net 2
router
Fiziksel ağ

## Slide 43: Internetworking Protokolleri
<number>
Internetlerde kullanılmak üzere birçok protokol yazılımı geliştirilmiş olmasına rağmen, bunlardan bir tanesi internetworking için en çok kullanılan protokol olarak karşımıza çıkmaktadır.
Bu protokol yazılımı resmi adıyla TCP/IP Internet Protokolleridir.
Çoğu ağ uzmanı kişi tarafından bu isim kısaca TCP/IP olarak kullanılır.

## Slide 44: Internetworking Protokolleri
<number>
TCP/IP bir internette kullanılmak için ilk geliştirilen protokoldür.
Geliştirilmesine 1970’li yıllarda başlanmıştır.
Amerikan Savunma Bakanlığının desteği ile geliştirilen proje 1980’li yıllarda birçok kuruluş tarafından desteklenir hale gelmişti.