## Slide 1: TCP/IP

## Slide 2: Internet’in Kısa Tarihçesi
<number>
İlk geniş alan ağı olan ARPANET 1960’lı yılların ortasında askeri amaçlarla ortaya çıktı.
Problem: Nükleer bir savaş esnasında telefon hatlarının çoğunun tahrip olması durumunda bilgisayar iletişiminin sürdürülmesi
Çözüm: Paul Baran, Rand Corp. tarafından geliştirildi.
Baran paket-anahtarlamalı ağ fikrini geliştirdi
  Her mesaj küçük parçalara bölünmesi ve bu parçaların varış noktasına başarı ile ulaşıp orijinal mesajın oluşturulması
  Küçük parçalara bölünen mesajlar hızlı hatlar üzerinden yollanır
1969’de ağın detayları ARPA’ya (Advanced Research Projects Agency) sunuldu.
1972, ağların ağı ortaya çıkmaya başladı. 40 bilgisayardan oluşan bir ARPANET gösterisi yapıldı.
Notes: <number>
ARPAnet was developed by the military to be a means of communications in the event that regular channels broke down. Since the ARPAnet was a network of nodes, if any one node was out, the messages could be rerouted through another node

## Slide 3: Tarihçe (Devam)
<number>
1975 yılında başarılı bir biçimde ARPANET işlevsel bir ağ konumunu aldı, birçok organizasyon bu ağa katıldı.
1983, Internetworking Working Group(INWG) TCP/IP’ye temel halini verdi.
TCP/IP UNIX işletim sistemine eklendi.
1984, DNS (Domain Name System) tanıtıldı. Tamamlanması 4 sene sürdü
1985, NSFNET süper bilgisayarlar arası TCP/IP tabanlı ağın oluşturulup çalıştırılması için kuruldu.
1990, ARPANET kaldırıldı
Internet’i başlangıçta yoğun olarak akademik dünya kullanmakla beraber, artık Internet bilgi çağı toplumlarının her kesimi için vazgeçilmez bir araç olmuştur
Notes: <number>

## Slide 4: TCP/IP’nin Özellikleri
<number>
Açık protokol standartları. Standartlar kolaylıkla elde edilebilir ve herhangi bir işletim sistemi ya da bilgisayar donanımından bağımsız geliştirilebilir.
Fiziksel ağ donanımından bağımsızlık. Bu özellik TCP/IP’ ye birçok değişik ağ ile entegrasyon olanağı sağlar.
  Ethernet,
  Token ring,
  X25 ağı
  FDDI
  ATM
Notes: <number>

## Slide 5: TCP/IP’nin Özellikleri (Devam)
<number>
Ortak bir adresleme yapısı. Bu sayede herhangi bir TCP/IP aygıtı dünya çapında tek olarak adreslenir.
Tutarlı ve geniş çaplı kullanıcı servisleri için standardize edilmiş üst katman protokolleri.
TCP/IP protokol ailesindeki tüm protokoller şu üç Internet standardı yayınlarından birinden temin edilebilir.
  Military Standards (MIL STD)
  Internet Engineering Notes (IEN)
  Request For Comment (RFC)
Notes: <number>

## Slide 6: OSI ile TCP/IP Mukayesesi
<number>
Uygulama
Sunum
Oturum
Taşıma
Ağ
Veri İletim
Fiziksel
Ağ
Fiziksel
Taşıma
Uygulama
IP
WAN
SLIP ve
PPP
TCP
UDP
Telnet
FTP
DNS
OSI
TCP/IP
ICMP
ARP
LAN
Uygulama Katmanı (Application Layer)
Taşıma Katmanı (Transport Layer)
Ağ Katmanı (Network Layer/Internet Layer/Internetwork Layer)
Fiziksel Katman (Network Access Layer/Link and Physical Layer)

## Slide 7: TCP/IP Protokol Katmanları (Devam)
<number>
Uygulama
Ethernet, X.25, Token-Ring, Dial-up, vs.
IEEE 802.2 / LAPB/ HDLC
IP
ICMP
TCP
UDP
Ulaşım
Yönlendirme
Fiziksel
DNS
TELNET
RLOGIN
SMTP
TFTP
FTP
Notes: <number>

## Slide 8: TCP/IP Veri Aktarımı
<number>
Terminal A
Terminal B
İşlem Gönderimi
İşlem Alımı
Veri
Uygulama
Taşıma
Ağ
Fiziksel
1
2
3
4
011100111101111001111001110111101
Fiziksel veri aktarımı; Kablolar vb…
Veri
Veri
TCP B.
Veri
Veri
TCP B.
IP B.
TCP B.
IP B.
CRC
MAC B.
Uygulama
Taşıma
Ağ
Fiziksel
1
2
3
4
CRC: Hata kontrol kodu
Notes: <number>
UB: Uygulama Başlığı (Application Header)
VK: Veri Kuyruğu

## Slide 9: Taşıma Katmanı Protokolleri
<number>
TCP (Transmission Control Protocol-Transfer Kontrol Protokolü)
  Veri aktarımı yapılacak iki bilgisayar arasındaki bağlantıyı kurar
  Hata denetimi yapar. Paketler gitmediyse bir daha gönderir.
UDP (User Datagram Protocol)
  TCP gibi ağ üzerinden paketi gönderir ama bu protokol paketin gidip gitmediğini takip etmez ve paketin yerine ulaşıp ulaşmayacağını garantilemez. Daha çok küçük paketlerin tüm PC’lere gönderilmesinde kullanılır.

## Slide 10: TCP Başlığı (TCP Header)
<number>
Kaynak portu (16 bit) |  | Hedef portu (16 bit) | 
Sıra numarası (32 bit) |  |  | 
Alındı bilgisi numarası (32 bit) |  |  | 
Veri ofseti (4 bit) | Ayrılmış (6 bit) | Bayraklar (6 bit) | Pencere (16 bit)
Checksum (Kontrol Toplamı – 16 bit) |  | Acil İşaretçiler (16 bit) | 
Opsiyonlar – Değişkenler |  |  | 
Veri |  |  | 

## Slide 11: TCP/IP Başlık
<number>
Kaynak ve hedef portu: Gönderici ve alıcı pc’lerin port numarası
Sıra numarası:Paketin hangi bölümü olduğunu gösterir
Alındı bilgisi numarası: Bir sonraki gelecek olan paket bölüm numarası
Pencere: Alıcının daha ne kadar paket bölümü alacağını belirler.
Checksum: İletim biriminden geçen bit'lerin sayısı.

## Slide 12: Ağ Katmanı Protokolleri
<number>
ICMP (Internet Control Message Protocol):
  Paketin gönderilmesi sırasında hata oluştuğunda mesaj veya rapor gönderir.
    Ping komutu
ARP (Address Resolution Protocol)
  Yerel ağdaki adresleri veya donanım adreslerini (MAC adres) ön bellekler.
    MAC adresi ağ adresine ve ağ adresini de MAC adresine çevirir.
IGMP (Internet Group Management Protocol)
  Belli bir gruptaki hostları, multicast (Bir gönderici ile ağ üzerinde birden fazla alıcı arasında kurulan iletişimbir grup) router’a bildirir.

## Slide 13: Ağ Katmanı Protokolleri
<number>
IP (Internet Protocol)
  IP adresi bir ağa bağlı bilgisayarların ağ üzerinden birbirlerine veri yollamak için kullandıkları adrestir.
IP Başlığı:
IP versiyon | IP başlık uzunluğu | Hizmet türü |  |  | Toplam uzunluk | 
Kimlik |  |  | Parçalanma durumu |  |  | Parçalanma Ofseti
TTL | Protokol |  |  | Başlık kontrol toplamı (Checksum) |  | 
Kaynak Adresi |  |  |  |  |  | 
Hedef Adresi |  |  |  |  |  | 
Opsiyonlar |  |  |  |  |  | 
Veri |  |  |  |  |  | 

## Slide 14: IP Başlığı
<number>
Hizmet türü: Host’un ne tür bir hizmet istediği: Hızlı (örneğin ses), hatasız (örneğin dosya) veya güvenli iletim gibi.
Kimlik: Paket bölümünün bağlı olduğu bölümün kimliği, o pakete ait olan bölümlerin hepsinde aynı tanım yazar.
TTL (Time to Live): Paketin ömrü.
Başlık kontrol toplamı: Sadece paketin kontrolünü sağlar.

## Slide 15: IP (Internet Protocol)
<number>
Yaygın olarak IPv4 adresler kullanılıyor.
Toplam 32 bit ve noktalarla ayrılmış 4 adet 8 bitlik sayı.
Örnek bir IP adresi:
  10000000 10011100 00001110 00000111
  w.x.y.z
  128.156.14.7
IP adresleri dünyada 232 = 4 milyardır.
Dinamik ip adresleri : Evden modem ile bağlanma
Statik ip adresleri: IIS

## Slide 16: IP Adresi Hiyerarşisi
<number>
Bir IP adresi iki kısımdan oluşur. Bu kısımlar prefix (ön ek) ve suffix (son ek olarak) adlandırılır.
Bu iki seviyeli hiyerarşi iletilen paketin yönlendirme işinin kolayca yapılabilmesi içindir.

## Slide 17: IP Adresi Hiyerarşisi (Prefix)
<number>
Prefix: IP adresinin prefix kısmı bir bilgisayarın bağlı bulunduğu ağın fiziksel adresidir.
Bu da internete bağlı olan her bir fiziksel ağın ayrı birer adresi bulunması gerektiğini gösterir.
Bu adrese ağ adresi (network address) denilir.
Bu adres bir ağa bağlı tüm bilgisayarların IP adreslerinde prefix (ön ek) olarak yazılacak olan adrestir.

## Slide 18: IP Adresi Hiyerarşisi (Suffix)
<number>
Suffix: IP adresinin suffix kısmı bir ağ içinde bir bilgisayarı diğerlerinden ayıran kısımdır.
Bir ağa bağlı tüm bilgisayarların prefixleri aynı olmak zorunda olduğuna göre, bir ağ içinde kullanılan tüm suffixler farklı olmak zorundadır.
Fakat iki farklı ağ içindeki iki bilgisayarın suffix kısımları aynı olabilir.
IP adresinin suffix kısmına host adresi denilir.

## Slide 19: IP Adresi Hiyerarşisi
<number>
IP adresi hiyerarşisi bize iki şeyi temin eder:
  Birincisi internete bağlı her bilgisayarın farklı bir adresi olmasını sağlar.
  İkinci olarak ağ adreslerinin tek bir merkezden dağıtılmasını gerekli kılmakla beraber, host adreslerinin seçimini ağ adreslerini alan kişilere bırakır.

## Slide 20: IP adres sınıfları
<number>
IP adreslerinin 32 bit olduğunu daha önce belirtmiştik.
Peki bu 32 bitin kaç biti prefix yani ağ adresi ve kaç biti suffix yani host adresi?
Farklı ağ teknolojilerinden dolayı çok host içerebilen ağlar olabileceği gibi host sayısı az olan ağlar da olacaktır.

## Slide 21: IP adres sınıfları
<number>
Prefix ve suffix in uzunluk seçimi internete bağlanabilecek olan ağ sayısını ve bir ağdaki host sayısını doğrudan etkilediği için uzunluk seçimi dikkatli yapılmalıdır.
IP adresleri tasarlanırken prefix ve suffix için sabit uzunluk olmasının ihtiyaçları karşılamayacağı görülmüş ve IP adresleri prefix ve suffix bitlerinin sayısına göre üç temel sınıfa ayrılmışlardır.
Bunun yanısıra iki de özel amaçlı sınıf oluşturulmuştur.
IP sınıfları sonraki slaytta gösterildiği gibi başlangıçtaki 4 bit ile birbirlerinden ayrılırlar.

## Slide 22: IP adres sınıfları
<number>
Bitler | 0 1 2 3 7 8 15 16 23 24 31 |  |  |  |  |  |  | 
A Sınıfı | 0 | Prefix |  |  |  | Suffix |  | 
B Sınıfı | 1 | 0 | Prefix |  |  |  | Suffix | 
C Sınıfı | 1 | 1 | 0 | Prefix |  |  |  | Suffix
D Sınıfı | 1 | 1 | 1 | 0 | Multicast Adresi |  |  | 
E Sınıfı | 1 | 1 | 1 | 1 | İleride Kullanılmak Üzere Ayrılmış |  |  | 

## Slide 23: IPv4 Adresleme
<number>
Sınıf | IP adres | Ağ No | Host No | Ağ bit sayısı | Host bit sayısı | Ağdaki PC Sayısı
A | 1-126 | w | x.y.z | 8 | 24 | 224-2= 16,777,214
B | 128-191 | w.x | y.z | 16 | 16 | 216-2=65534
C | 192-223 | w.x.y | z | 24 | 8 | 28-2= 254

## Slide 24: IPv4 Adresleme
<number>
D sınıfı 224-239 ve ağ 28 bit ile gösterilir.
240 ve üzeri E sınıfı

## Slide 25: A Sınıfı (1-126)
<number>
ağ host
8 24 bit
18.26.0.1
ağ
32-bit
Host (Pc veya cihaz)
IP adres: 18.26.0.1
Ağ adresi: 18.0.0.0
Alt Ağ maskesi: 255.0.0.0
Broadcast adres: 18.255.255.255

## Slide 26: B Sınıfı (128-191)
<number>
ağ host
16 16 bit
181.26.0.1
ağ
32-bit
Host (Pc veya cihaz)
IP adres: 181.26.0.1
Ağ adresi: 181.26.0.0
Alt Ağ maskesi: 255.255.0.0
Broadcast adres: 181.26.255.255

## Slide 27: C Sınıfı (192-223)
<number>
ağ host
24 8 bit
194.26.5.1
ağ
32-bit
Host (Pc veya cihaz)
IP adres: 194.26.5.1
Ağ adresi: 194.26.5.0
Alt Ağ maskesi: 255.255.255.0
Broadcast adres: 194.26.5.255

## Slide 28: Örnek Bir İnternet Uygulaması
<number>
prefix 192.5.48.
prefix 10.
prefix 128.211.
prefix 128.10.
router
host
host
host
host
host
host
host
192.5.48.85
192.5.48.3
128.211.28.4
128.211.6.115
10.0.0.37
128.10.0.2
128.10.0.1

## Slide 29: Özel IP Adresleri
<number>
Bazı IP adresleri özel anlamlar taşırlar ve hostlara IP adresi olarak verilemezler. Bu IP adreslerinin tablosu bir sonraki slaytta verilmiştir

## Slide 30: Özel IP Adresleri
<number>
Prefix | Suffix | Adresin Türü | Ne Amaçla Kullanıldığı
Bütün bitler 0 | Bütün bitler 0 | “Bu bilgisayar” | Dinamik IP alan bilgisayarların açılışında DHCP ve bootsrap’te kullanılır.
Ağ adresi | Bütün bitler 0 | Ağ adresi | Bir ağın adesini belirtir.
Ağ adresi | Bütün bitler 1 | Yönlendirilmiş Broadcast adresi | İstenilen ağa broadcast mesaj gönderilmesini sağlar.
Bütün bitler 1 | Bütün bitler 1 | Sınırlandırılmış Broadcast adresi | Yerel bir ağda broadcast mesaj gönderilmesini sağlar.
127 | Herhangi bir değer | Loopback | Test amaçlı kullanım için.

## Slide 31: Özel IP Adresleri
<number>
127 ile başlayan adresler : Bir makinenin kendisi ile konuşması (loopback)
  Localhost: 127.0.0.1
İlk oktet 0 veya 255 olamaz.

## Slide 32: Ağ ve Broadcast Numaraları
<number>
C sınıfı 192.23.123.2 adres için;
  Ağ numarası: 192.23.123.0
  Bu ağdaki tüm PC’lere mesaj göndermek isteyen bir cihaz şu adrese mesajı atacaktır;
    192.23.123.255
B sınıfı 142.50.120.2 adres için;
  Ağ numarası: 142.50.0.0
  Bu ağdaki tüm PC’lere mesaj göndermek isteyen bir cihaz şu adrese mesajı atacaktır;
    142.50.255.255

## Slide 33: Ayrılmış IP Adresler
<number>
Bazı IP adresleri bazı kullanımlar için ayrılmıştır. Yerel ağlar için ayrılmış adresler:
  10.0.0.0 - 10.255.255.255
  172.16.0.0 - 172.31.255.255
  192.168.0.0 - 192.168.255.255
  169.254.0.0 - 169.254.255.255
0  bir ağı göstermektedir
255  broadcast adres; bir ağ içerisindeki tüm PC’ler

## Slide 34: Alıştırma
<number>
131.107.20.4
208.234.23.4
108.15.45.4
Yukarıdaki adreslerin
  IP sınıfını
  Alt ağ maske numarasını
  Bağlı olduğu ağ numarasını
  Broadcast adreslerini yazınız.
Notes: <number>