## Slide 1: TCP/IP (Devam)

## Slide 2: Alt Ağ Maskesi (Subnet Mask)
<number>
Ağdaki iki bilgisayarın veya cihazın aynı ağda olduklarını anlamalarını sağlar.
Sınıf | IP adres | Ağ No | Host No | Ağ bit sayısı | Host bit sayısı | Varsayılan Ağ Maskesi
A | 1-126 | w | x.y.z | 8 | 24 | 255.0.0.0
B | 128-191 | w.x | y.z | 16 | 16 | 255.255.0.0
C | 192-223 | w.x.y | z | 24 | 8 | 255.255.255.0
255.0.0.0  (11111111.00000000.00000000.00000000
255.255.0.0  (11111111. 11111111.00000000.00000000
255.255.255.0  (11111111. 11111111. 11111111.00000000

## Slide 3: Alt Ağ Maskesi (Subnet Mask)
<number>
Alt ağ maskesi vasıtası ile bilgisayar, haberleşmek istediği bilgisayarın kendisi ile aynı ağ üzerinde olup olmadığını anlar.
Bu işlem şöyle gerçekleşir:
  Eğer (Bilgisayarın IP’si &(VE) Alt Ağ Maskesi) eşitse (Hedef IP &(VE) Alt Ağ Maskesi) o zaman bilgisayarlar aynı ağ üzerindedirler.

## Slide 4: Alt Ağ Maskesi (Subnet Mask)
<number>
Örnek 1:
  Bilgisayarın IP’si: 192.168.222.17
  Hedef Bilgisayarın IP’si: 192.168.105.45
  Alt Ağ Maskesi 255.255.255.0 olduğu bir durumda formül uygulanırsa;
  192.168.222.17 & 255.255.255.0 = 192.168.222.0
  192.168.105.45 & 255.255.255.0 = 192.168.105.0
İki netice birbirine eşit olmadığından iki bilgisayar aynı ağda olmadıklarına karar verirler.

## Slide 5: Alt Ağ Maskesi (Subnet Mask)
<number>
Örnek 2:
  Bilgisayarın IP’si: 194.134.60.2
  Hedef Bilgisayarın IP’si: 194.134.60.110
  Alt Ağ Maskesi 255.255.255.0 olduğu bir durumda formül uygulanırsa;
  194.134.60.2 & 255.255.255.0 = 194.134.60.0
  194.134.60.110 & 255.255.255.0 = 194.134.60.0
İki netice birbirine eşit olduğundan iki bilgisayar aynı ağda olduklarına karar verirler.

## Slide 6: Protokol Adreslerini Birleştirme
<number>
IP adresleri sanaldır.
LAN veya WAN donanımı IP adreslerinin suffix’ini veya prefix’inin anlamaz.
Fiziksel bir ağda iletilen bir paket gideceği bilgisayarın fiziksel adresini içermek zorundadır. Çünkü ağ arayüz donanımının anladığı ve gelen paketleri kabul edip etmemede kullandığı adres fiziksel adrestir (donanım adresi).
Dolayısı ile bu, TCP/IP protokollerinin kullanıldığı internet ortamlarındaki IP adreslerinin bir şekilde fiziksel adreslere çevrilmesini zorunlu kılar.

## Slide 7: ARP (Adres Çözümleme Protokolü)
<number>
IP adreslerini fiziksel adrese dönüştürmek için kullanılır.
Bir paketin bir bilgisayardan çıktığında nereye gideceğini IP numarası değil gideceği bilgisayarın fiziksel adresi (MAC) belirler.
Bu adres de paketin gideceği IP numarası kullanılarak elde edilir.

## Slide 8: ARP (Adres Çözümleme Protokolü)
<number>
Ardından paket yönlendirilir.
ARP adres çözümlemek istediği zaman tüm ağa bir ARP istek mesajı gönderir ve bu IP adresini gören yada bu IP adresine giden yol üzerinde bulunan makine bu isteğe cevap verir ve kendi fiziksel adresini gönderir.
ARP isteğinde bulunan makine bu adresi alarak verileri bu makineye gönderir.

## Slide 9: ARP (Adres Çözümleme Protokolü)
<number>
Protokol adreslerinin fiziksel adreslere çevrilmesi işine adres çözümleme (address resolution) denilir.
Çevrilen adres “çözülen” (resolved) olarak adlandırılır.
Bir bilgisayar diğer bir bilgisayarın adresini ancak ikisi de fiziksel olarak aynı ağ üzerinde ise bulacaktır.
Farlı ağlardaki bilgisayarlar birbirlerinin adreslerini çözemezler.

## Slide 10: ARP (Adres Çözümleme Protokolü)
<number>
Örnek:
A, B’ye bir paket göndermek isterse A’daki protokol yazılımı B’nin adresini çözer ve iletişimi sağlar.
A, F’ye paket göndermek isterse A paketin R1 router’ı üzerinden gitmesi gerektiğini tespit eder*. R1’in adresini çözer ve paketi R1’e gönderir.
R1 paketin R2’den geçmesi gerektiğini anlar. R2’nin adresini çözer ve paketi R2’ye gönderir.
Son olarak, R2 F’in kendisi ile aynı ağda olduğunu bulur. F’nin adresini çözer. Paketi F’ye gönderir.
(*: Alt ağ maskesini kullanarak)
F
E
D
C
B
A
R1
R2

## Slide 11: ARP (Adres Çözümleme Protokolü)
<number>
ARP’de iki temel mesaj vardır. Birisi istek (request) diğeri cevap (response) mesajlarıdır.
İstek mesajı IP adresi içerir ve karşılık gelen fiziksel adresi ister.
Cevap ise hem IP hem de aranan fiziksel adresi içerir.
ARP istekleri broadcast mesajlardır.
Cevaplar ise broadcast değil unicasttir.

## Slide 12: ARP (Adres Çözümleme Protokolü)
<number>
Örnek bir istek ve cevap şöyledir:
Broadcast Adresi (fiziksel adres) | Gönderenin Adresi (fiziksel adres) | Fiziksel adres karşılığı aranan IP adresi | Gönderenin IP adresi
Cevap:
Alıcının (isteği yapan) Adresi (fiziksel adres) | Gönderenin Adresi (fiziksel adres) | Alıcının IP adresi | Gönderenin IP adresi
İstek:

## Slide 13: ARP (Adres Çözümleme Protokolü)
<number>

## Slide 14: IPv6
<number>
IPv4: 32 bit
IPv4: 232 = 4,3.109 IPv4:10’luk sayı sistemi
IPv6:128 bit
IPv6:2128 =3,4.1038
IPv6:16’lık sayı sistemi
Eski adı: IPng: IP next generation
Bazı ülkeler (Çin, Japonya…) kullanıyor.
Uygulama ve fiziksel katman değişmedi.
Daha hızlı, güvenli ve daha az başlık (header)

## Slide 15: IPv6 adresler
<number>
  8 adet 4’lü hexadecimal sayıdan oluşur.
  2001:0DB8:400:965a:0000:0000:0000:0001
  2001:0DB8:400:965a::1 (aynı adres)
  (::) adreste 0 olan yerlerde kullanılarak adres kısaltılır
  Örnek:
    2001:0DB8:400:965a::
  2001:0DB8:400:965a:0000:0000:0000:0000
    2001:0DB8:400:965a:0042::1 2001:0DB8:400:965a:0042:0000:0000:0001

## Slide 16: IPv6 adresler
<number>
IPv6 adres:
FE80:0000:0000:0000:02A0:D2FF:FEA5:E9F5 / 64
/ x  ağ numarasını gösteren bit sayısı
Örneğin; /32 ise 128 bitin ilk 32 biti ağ numarasını diğerleri host numarasını gösterir
/64 ise 128 bitin ilk 64 biti ağ numarasını diğerleri host numarasını gösterir
Ağ no : FE80:0000:0000:0000
Host no: 02A0:D2FF:FEA5:E9F5

## Slide 17: IPv6 adresler
<number>
Ayrılmış adresler
  0:0:0:0:0:0:0:1  ::1 loopback
  0:0:0:0:0:0:0:0  :: belirsiz
IPv6 ve IPv4 adreslerin kullanımı
  128 – 32 = 96
  x:x:x:x:x:x:d.d.d.d
    x: IPv6 ve d: IPv4
  Örnek:
    0:0:0:0:0:0:1.2.3.4/96  ::1.2.3.4/96

## Slide 18: IP and IPv6
<number>
Notes: <number>

## Slide 19: Durum Denetimsiz (stateless) Yapılandırma
IPv6 kullanan istemciler IPv6 ile yönlendirilmiş bir ağa bağlandıklarında ICMPv6 yönlendirici bulma mesajları kullanarak otomatik olarak yapılandırılabilirler.
İstemci ilk olarak “link-local multicast router solicitaion” mesajı göndererek yönlendiriciden yapılandırma ayarlarını ister. Yönlendirici uygun şekilde ayarlanmışsa bu mesaja “router advertisement” paketi ile cevap vererek gerekli ayarları gönderir.
Bu yapılandırmanın yapılmaması halinde IPv6 istemciler elle veya DHCPv6 kullanılarak durum denetimli (stateful) olarak yapılandırılabilir.
<number>

## Slide 20: TCP/IP Sorun Çözme
<number>
Ağ bağlantılarını kontrol edin
Ping 127.0.0.1 (loopback) ile ethernet kartınızı kontrol edin
Kendi bilgisayarınızın IP adresine ping atabilirsiniz.
Varsayılan (Default) Router veya gateway (ağ geçidi) varsa ona ping atarak pc-alt ağ iletişimini kontrol edebilirsiniz.
Uzaktaki bir hosta ping atabilirsiniz.

## Slide 21: Ping Komutu
<number>
Ping komutu bir bilgisayara 32 byte’lık bir ICMP paketi gönderir ve sonuçta elde ettiği raporu gösterir.
Ping 127.0.0.1 ile loopback testi yapılabilir.

## Slide 22: Ping Komutu
<number>
Ping www.gazi.edu.tr

## Slide 23: Ping Komutu
<number>
Ping /?

## Slide 24: IPConfig Komutu
<number>
Tüm IP ile konfigürasyonu (MAC adres vb.) görmek için kullanılır.

## Slide 25: IPConfig Komutu
<number>
Ipconfig /?
ipconfig /all ile tüm seçenekler görülebilir.

## Slide 26: Tracert Komutu
<number>
Bir adrese giden yolu gösterir.
Microsoft’ta tracert ve ping komutlarının birleşimi olan pathping komutu kullanılabilir.

## Slide 27: Netstat Komutu
<number>
TCP/IP bağlantılarını, gönderilen ve alınan paketlerin detaylarını görmek için kullanılır.

## Slide 28: Nslookup Komutu
<number>
Bir adresin TCP/IP numarasını bulunmasını sağlar.

## Slide 29: Nslookup Komutu
<number>

## Slide 30: Nbtstat Komutu
<number>
TCP/IP üzerinden NETBIOS bağlantılarının detaylarını görmeyi sağlar.
NETBIOS (Network Basic Input/Output System) : Farklı bilgisayarlardaki uygulamaların bir yerel alan ağı ile iletişim kurabilmelerini sağlayan program.

## Slide 31: Nbtstat Komutu
<number>