## Slide 1: Alt Ağlar

## Slide 2: Alt Ağ Maskesi
Alt Ağ Maskesi bir IP adresinin hangi bitlerinin ağ adresine ait bitler hangi bitlerinin host adresine ait bitler olduğunun anlaşılması için vardır.
Bir alt ağ maskesindeki 1’ler IP adresinin ağ adresi kısmını, 0’lar ise IP adresinin host adresi kısmını gösterir.
Örneğin C sınıfı bir IP adresinin varsayılan maskesinde 24 tane bir 8 tane 0 vardır.

## Slide 3: Alt Ağ Maskesi Tablosu

## Slide 4: Ağ Adresini Hesaplama
IP Adresi 10.20.237.15 ve Alt Ağ Maskesi 255.255.248.0 olan bilgisayarın Ağ Adresi nasıl bulunur?

## Slide 5: Alt Ağdaki Host Sayısı
Önceki örnekte maskede 11 adet sıfır bulunduğu için her ağdaki host sayısı:
  2^11 = 2048 olarak bulunur.
Host sayısını bulmada genel formül 2^n dir. Buradaki n maskedeki 0’ların sayısıdır.

## Slide 6: Broadcast Adresini Hesaplama
Maskedeki sıfırlarla eşleşen IP adresi bitlerinin tamamı 1 yapılarak broadcast adresi hesaplanır.
00001010 | 00010100 | 11101101 | 00001111
11111111 | 11111111 | 11111000 | 00000000
00001010 | 00010100 | 11101111 | 11111111
10 | 20 | 239 | 255