## Slide 1: Yönlendirme

## Slide 2: Router’lar ve IP Adreslemesi Prensipleri
Farklı ağları birbirlerine bağlamak için router’ları kullandığımızı biliyoruz.
Bir router bu işi yapabilmek için yine üzerinde TCP/IP protokol yazılımlarını çalıştırmalıdır.
Bu yazlımlar çalışıyor ise demektir ki router’larında IP adresleri bulunması gerekir.
Daha önce, bir ağdaki bilgisayarların router’a sanki ağdaki bir diğer bilgisayarmış gibi eriştiklerini söylemiştik.

## Slide 3: Router’lar ve IP Adreslemesi Prensipleri
Fakat router’lar birden fazla ağı birbirlerine bağladıklarına göre birden fazla IP’ye sahip olmaları gerekir. Bunun sebebi: router’ın bağlandığı her ağ için ayrı birer ağ arayüz donanımı vardır. Ve bu ağların ağ adresleri (yani bu ağdaki hostların IP adreslerinin prefix’i) farklı olmak zorundadır.
Dolayısı ile router bağlandığı her ağdan birer IP sahip olmalıdır. Bu durum takip eden şekilde gösterilmiştir.

## Slide 4: Router’lara bağlandıkları ağ adresinden IP adresleri verilmesi
Ethernet 131.108.0.0
131.108.99.5
223.240.129.2
78.0.0.17
223.240.129.17
223.240.129.0
router
router
78.0.0.0
Token-Ring

## Slide 5: Router’lar ve IP Adreslemesi Prensipleri
Router’ların birden fazla IP adresine sahip olmaları gibi birden fazla ağ arayüz kartına sahip bilgisayarlar da bu arayüz kartları ile farklı ağlara bağlanmak için birden fazla IP adresine sahip olabilirler.

## Slide 6: IP Datagram Forwarding (IP Paketlerinin İletilmesi)
Bir router aldığı bir paketi direkt olarak üzerinde hiçbir değişiklik yapmadan diğer ağa kopyalayamaz.
Çünkü iki ağın iletim ortamı, teknolojisi ve ağ protokolleri farklı olabilir.
Bu sebeplerden router aldığı bir paketi açıp gideceği ağı bulmalı uygun dönüştürmeyi yapmalıdır.
Paketin gideceği adrese bakarak bir sonraki gideceği nokta bulunur.
Bu işlem router’ların içerinde kayıtlı bulunan yönlendirme tablosuna (routing table) bakılarak yapılır.

## Slide 7: IP Datagram Forwarding
R1
Net1
Net2
Net3
Net4
R3
R2
Destination (Hedef) | Next Hop (Bir sonraki Atlanacak Nokta)
NET1 | R1
NET2 | Direkt Dağıt
NET3 | Direkt Dağıt
NET4 | R3
R2’deki Yönlendirme Tablosu

## Slide 8: IP Datagram Forwarding
R1
30.0.0.0
40.0.0.0
128.1.0.0
192.4.10.0
R3
R2
30.0.0.7
40.0.0.7
128.1.0.8
40.0.0.8
192.4.10.9
128.1.0.9
Destination | Mask | Next Hop
30.0.0.0 | 255.0.0.0 | 40.0.0.7
40.0.0.0 | 255.0.0.0 | Direkt Dağıt
128.1.0.0 | 255.255.0.0 | Direkt dağıt
192.4.10.0 | 255.255.255.0 | 128.1.0.9
Merkezdeki Router’ın (R2) Yönlendirme Tablosu

## Slide 9: Yönlendirme
Yönlendirme tablosundan bakarak bir sonraki atlama noktasını (next hop) seçmek işine yönlendirme (routing) veya aldığını başkasına iletme (forwarding) denilir.
Bu işlem şöyle gerçekleşir: Gelen paketteki hedef adres alınır. Bu adrese D diyelim. Tablodaki destination kısmına bakılarak gelen adres D için bir next hop olup olmadığına bakılır.
Bu işlem maske kullanılarak yapılır. Şöyle ki:
  if( ( mask[i]) & D = = Destination[i]) forward to netxhop[i];
      (Not: &, bit düzeyinde VE işlemidir)

## Slide 10: Yönlendirme
Yukarıdaki C deyimini şekildeki tabloya uygulayalım. Varsayalım router’a gelen paketin hedefi D, 192.4.10.3 olsun.
İşlemler sırası ile şöyle olacaktır:
  255.0.0.0 & 192.4.10.3 eşit midir 30.0.0.0? Hayır
  255.0.0.0 & 192.4.10.3 eşit midir 40.0.0.0? Hayır
  255.255.0.0 & 192.4.10.3 eşit midir 128.1.0.0? Hayır
  255.255.255.0 & 192.4.10.3 eşit midir 192.4.10.0? Evet. Öyleyse paketi netxhop[4]’e yani 128.1.0.9’a gönder.