## Slide 1: Ağ Donanımları Kablo ve Konnektörler

## Slide 3: Doğrusal Topoloji
Koaksiyel kablo
BNC konnektör
BNC T konnektör

## Slide 4: Eş eksenli (Koaksiyel) Kablo
Televizyon kablosunun daha esnek ve ince olanıdır. Bakır tellerden ve üzerinde manyetik korumadan ibarettir.

## Slide 5: Eş eksenli (Koaksiyel) Kablo
İki çeşittir.
  İnce (Thin Coax), taşıma mesafesi 185m
  Kalın (Thick Coax), 500 metredir
    (10Base-2 ağlarda IEEE standardına göre).

## Slide 6: Eş eksenli (Koaksiyel) Kablo Tipleri
TİP | EMPEDANS | KULLANIM
RG-8 | 50 Ohm | 10BASE-5 (Kalın-Thicknet) - 500 m
RG-58 | 50 Ohm | 10BASE-2* (İnce-Thinnet) - 185 m
RG-59 | 75 Ohm | Kablo TV
RG-6 | 75 Ohm | Anten kablosu
* Yerel ağlarda en çok kullanılan standart. Bunlarda kablo mesafesi IEEE standartlarına göre 185 m’dir.

## Slide 7: Koaksiyel Kablo Konnektörleri
BNC (British Naval Connector) konnektör
  Eşeksenli kablolarda kullanılır
BNC T konnektör
  10Base2 sistemlerde kullanılır
  İki kablo ucunu ve ethernet kartını bağlamak için kullanılır.

## Slide 8: Koaksiyel Kablo Konnektörleri
Eşeksenli kablolar BNC konnektörleri ile sonlandırılır ve bilgisayar arkasındaki aktarım aygıta takılacak T-şeklindeki bağlayıcılara takılırlar.
Kablo sonunda 10Base5 ise 75, 10Base2 ise 50 Ohm’luk sonlandırıcı (Terminator) takılır.

## Slide 10: Yıldız Topoloji
UTP, STP kablo, RJ-45 konnektör

## Slide 11: Çift Burgulu Kablolar (Twisted-Pair)
Tek (örneğin dahili hatlarda), dört (oldukça yaygındır) veya sekiz çift kablodan oluşabilir
  UTP (Unshielded Twisted Pair)
  STP (Shielded Twisted Pair)

## Slide 12: UTP ~ STP
STP kablolar UTP’ye göre daha pahalıdır ve gürültü sinyallerinde daha az etkilenir.
UTP kabloların yaygın olarak kullanılmaktadır.

## Slide 13: Gürültü
GÜRÜLTÜ
Kaynak
NIC
Kodlanan Veri
Gönderen
Hedef/Alıcı
NIC
Alıcı
Kodu çözülen veri
Sinyal
İletişim Kanalı

## Slide 14
IEEE standartlarına göre;
  10Base-T (10 Mbps) ve
  100Base-T (100 Mbps)
    ağlarda bir kablo en fazla 100 m olabilir.
Çift Burgulu Kablolar (Twisted-Pair)

## Slide 15: UTP Kablo Kategorileri
Kategori | Uygulama Alanı
1 (CAT1) | Yanlızca ses veri iletimi yapılmaz
2 | Ses ve 1 Mbps’ ye kadar veri iletimi.
3 | Ses ve 10 Mbps’ ye kadar veri iletimi.
4 | Ses ve 20 Mbps’ ye kadar veri iletimi
5 | Ses ve 100 Mbps’ ye kadar veri iletimi.
5e | Ses ve 622 Mbps’ ye kadar veri iletimi.
6 | Ses ve 1 Gps’ ye kadar veri iletimi.
7 | Ses ve 10 Gps’ ye kadar veri iletimi.

## Slide 16: Çift Burgulu Kablo Konnektörü
Bu tür kablolar RJ-45 konnektörü ile bilgisayar bağlanır. RJ-45’in en çok kullanılan standardı 10BASE-T’dir
10/100 Mbps hızındadırlar.
Halka ve yıldız tipi topolojilerde kullanılır.

## Slide 17: Fiber Optik Kablolar
2 Km’ye kadar uzayabilen geniş alanlarda, elektriksel sinyallerden etkilenmeden yüksek kapasiteli iletişim ortamı sağlamada kullanılır.

## Slide 18: Fiber Optik Kablolar
Gelen elektriksel sinyalleri ışık sinyallerine çevirir.
Işık fiber optik kabloda dengeli bir şekilde yol alır ve buna mod denir.

## Slide 19: Fiber Optik Kablo Çeşitleri
Tek, Çok modlu ve çok modlu kademeli olmak üzere 3 çeşidi vardır.
  Tek Mod Fiberler (Single Mode Fiber- SMF) :
    Işığın tek bir modda ya da tek bir yolda ilerlemesine olanak tanırlar
    Düşük sinyal kayıplarının olduğu ve yüksek veri iletişim hızının gerektirdiği durumlarda kullanılırlar.
  Çoklu Mod Fiberler (Multi Mode Fiber- MMF) :
    Işığın birden fazla modunu ileten fiberlerdir.
    Işın çarpışmaları meydana gelebileceğinden kısa mesafeler için kullanılır.

## Slide 20: Fiber Optik Kablo Çeşitleri

## Slide 21: Fiber Optik Kablo Çeşitleri
  Tek Mod Fiberler
    8.3/125 micron SMF
  Çoklu Mod Fiberler
    * 62.5/125 micron MMF
    50/125 micron MMF
    100/140 micron MMF

## Slide 22: Fiber Optik Kablolar
Her bir fiberden tek yönlü haberleşme sağlanır. İki yönlü bir haberleşme için en az iki fiber gereklidir. Veya bir fiberde hem veri gönderimi hem de verinin alımını sağlayan iki ayrı yol olmalıdır.
 | Simplex: İçerisinde sadece bir optik kablo var
 | Duplex: İçerisinde 2 optik kablo var. LAN omurga kablosu olarak çok tercih edilmektedir.
 | Multifiber: İçerisinde 2’den fazla optik kablo var.

## Slide 23: Fiber Optik Kablo Konnektörleri
 | ST (Straight tip)
 | SC (Subscriber tip)
 | MT-RJ

## Slide 24: Kablolar - Özet
Ethernet Adı | Kablo Tipi | Max. Veri Transfer Hızı | Max. Veri Transfer Uzaklığı | Açıklama
10Base5 | Kalın Koaksiyel | 10 Mbps | 500 metre | BNC, T
10Base2 | İnce Koaksiyel | 10 Mbps | 185 metre | BNC, T
10BaseT | UTP | 10 Mbps | 100 metre | RJ-45
100BaseT | UTP | 100 Mbps | 100 metre | RJ-45
1000BaseT | UTP | 1000 Mbps | 100 metre | RJ-45, CAT5 ve üstü
1000BaseTX (Gigabit Ethernet) | UTP | 1000 Mbps | 100 metre | RJ-45, CAT5 ve üstü
10BaseFL | Fiber (multimode) | 10 Mbps | 2000 metre | Ağlar arası, Fiber optik hub ve NIC arası bağlantı
100BaseFX | Fiber (multimode) | 100 Mbps | 2000 metre | 100 Mbps Ethernet ağlarda
1000BaseSX | Fiber (multimode) | 1000 Mbps | 260 metre | SC, PC ve hub arası bağlantı için tasarlanmıştır.
1000BaseLX | Fiber (singlemode) | 1000 Mbps | 550 metre | 1000BaseSX’in daha uzun mesafeler arası kullanması için, genellikle omurga olarak kullanılır.