## Slide 1: Ağ Donanımları Cihazlar

## Slide 2: OSI ve cihazlar
OSI Katmanı | Cihaz
Uygulama | Ağ geçidi (Gateway)
Sunum | Ağ geçidi (Gateway)
Oturum | Ağ geçidi (Gateway)
Taşıma | Ağ geçidi (Gateway)
Ağ | Yönlendirici (Router) Katman 3 Switch
Veri İletim | Köprü (Bridge) Katman 2 Switch
Fiziksel | NIC, Yineleyici (Repeater) Hub, MAU Kablo, Alıcı ve verici

## Slide 3: Hub
Yıldız ağ topolojisinde kullanılır.
Gelen bilgileri hepsini tüm bilgisayarlara gönderir.
Hublar birbirine bağlanarak ağ büyütülebilir.

## Slide 4: Hub
Hublar; Koaksiyel, çift burgulu veya fiber optik kablo ile birbirine bağlanabilir.
  Uplink portu
  Backbone (Omurga) portu

## Slide 5: Hublar ve ağ bölümleri (segments)

## Slide 6: Star-wired bus LAN ve iki hub bağlantısı

## Slide 7: MAU (Multistation Access Unit)

## Slide 8: İki MAU bağlanması için MAU’daki RI (Ring In) ve RO (Ring Out portları kullanılır.

## Slide 9: SWITCH
Akıllı HUB’da denir. Fakat HUB’dan daha pahalıdır.
Gelen bilgileri sadece belli bir bilgisayarlara gönderir.
Ağ durumunu izler, veriyi gönderip, iletim işleminin yapılıp yapılmadığını test eder.

## Slide 10: Hub ve Switch
Hub
Switch
x

## Slide 11: Adanmış (Dedicated) ve Paylaşılmış (Shared) Bölüm

## Slide 12: Switch ile ağda bölümleme

## Slide 13: Switch veri akışı

## Slide 14: Örnek

## Slide 15: Örnek 2

## Slide 16: Katman 2 Switch (Layer 2 Switch)
OSI’nin 2. katmanında çalışır.
Topolojinin merkezinde yer alarak gelen bilgiyi ilgili terminale yollar.
Aynı anda birden fazla çağrıya cevap verebilir.
MAC adresler ile çalışır.
Katman 3 Switche göre daha ucuzdur.

## Slide 17: Katman 2 Switch Türleri
Store-and-forward switch
  Paketi giriş portundan aldıktan sonra buffer’a atar.
  Ardından paketi ilgili çıkış portuna gönderir.
  Paketteki hataları kontrol etmez, bu nedenle daha hızlıdır.
  Ancak bozuk paketler ağda ilerler.
Cut-through switch
  Paketi iletmeden önce hedef adresi belirler. Ardından adresin çıkış portuna bu paketi iletir.
  Pakette hata olup olmadığını kontrol eder. Hatalıysa iletmez.

## Slide 18: Katman 3 Switch (Layer 3 Switch)
Katman 2 Switch’ler
  Bir hedefe giden tek bir yol ve MAC adres kullanılır
Bir ağ genişletilmek istendiğinde ve alt ağların sayısı arttırıldığında
  Katman 3 Switch’ler ile performans arttırılabilir.
OSI’nin 3. katmanı olan ‘Ağ’ katmanında çalışır.
Switch ve Router’ın özelliklerinin birleşimidir.
  Paketleri bir Router gibi ağda yönlendirebilir.

## Slide 19: KÖPRÜ (BRIDGE)
OSI Veri İletim katmanında çalışır.
  MAC adreslerini kullanarak paketleri iletir.
Köprüler bağımsız çalışma gruplarını birbirine bağlamak için kullanılır.
  Birbiri ile aynı topolojide veya farklı topolojide olabilir.
  Örneğin bir yıldız ve bir halka topolojisinde ağları birbirine bağlayarak tek bir ağ gibi gösterir.
Veri yönlendirme işlemi yapar.
10 Mbps ve 100 Mbps ağları birbirine bağlayabilir

## Slide 20: KÖPRÜ (BRIDGE)

## Slide 21: Bridge Operation

## Slide 22: İki farklı ağ ve köprü

## Slide 23: Halka topolojide köprü

## Slide 24: YİNELEYİCİ (REPEATER)
Kablonun kapasitesinden daha fazla mesafelere bağlantı kurulması gerektiğinde araya bir yükseltici konularak sinyalin güçlendirilmesini sağlayan cihazdır.

## Slide 25: YİNELEYİCİ (REPEATER)
OSI’nin 1. katmanında çalıştığı için verinin içeriğine bakmaz, sadece sinyalleri güçlendirir. Ağ trafiğini yönetmez.

## Slide 26: Yineleyici
Ağ kablosunun erişebileceği maksimum mesafeyi uzatırlar
Ağdaki maksimum düğüm sayısını arttırır.
Kablo arızalarının etkisini azaltabilir.
Farklı kablo tipleri kullanan ağları birleştirebilir.
  http://www.turkcenet.org/yerel_htm/repeater_ve_bridge.htm

## Slide 27: YÖNLENDİRİCİ (ROUTER)
Ağlar arası (LAN-LAN, LAN-WAN, WAN-WAN) haberleşmenin yapılabilmesi için ara bağlantıyı sağlar.
  Gelen paketin başlığından ve yönlendirme tablosu bilgilerinden yararlanarak yönlendirme kararlarını verme yeteneğine sahiptir.

## Slide 28: YÖNLENDİRİCİ (ROUTER)
Routerin bir işlemcisi, epromu ve üzerinde bir işletim sistemi IOS (Internal Operating System) vardır.

## Slide 29: Notlar:
Brouter (Bridge Router)
  Hem yönlendirici hem de köprüyü tek cihazda toplar.
Katman 3 Switch ve Router
    Paketi gönderirken geleneksel router gibi uygun yolun bulunması, paketin kontrolü, hatalıysa tekrar gönderme ve gerekliyse güvenlik kontrollerini yapar.
    Yüksek perfortmanslı LAN’lar için kullanıldığından genellikle router’dan daha hızlı çalışabilir.
    WAN için genellikle kullanılmaz.

## Slide 30: Paket yönlendirme

## Slide 31: Ağ Geçidi (GATEWAY)
Geçit, iki farklı protokol arasındaki dönüşümleri sağlar.
Bu cihaz bir Köprü, Switch veya Yönlendirici olabilir.
Genellikle Yönlendirici (Router) bu görevi üstlendiğinden varsayılan ağ geçidi (default gateway) olarak o tanımlıdır.

## Slide 32: LAN Örnek

## Slide 33: Alıştırma 1
Aşağıdaki resimde görülen ağın
  Mantıksal ve fiziksel topolojisi, kullanılan donanım elemanları nelerdir?
  Bu ağda A terminali D terminaline veri göndermek istediğinde veri iletimi nasıl gerçekleşir? Açıklayınız.
  Bu ağın hızı nedir?

## Slide 34: Alıştırma 2_a
Aşağıdaki resimde görülen ağın
  Mantıksal ve fiziksel topolojisi, kullanılan donanım elemanları nelerdir?
  Bu ağda B terminali C terminaline veri göndermek istediğinde veri iletimi nasıl gerçekleşir? Açıklayınız.
  Bu ağın hızı nedir?

## Slide 35: Alıştırma 2_b
Aşağıdaki resimde görülen ağda;
  B terminali C terminaline veri göndermek istediğinde veri iletimi nasıl gerçekleşir? Açıklayınız.

## Slide 36: Alıştırma 3
1. Terminal 9.terminale bilgi yollamak istediğinde, bu bilgi sağlıklı bir biçimde bu terminale ulaşabilir mi/ulaşamaz mı?
  Eğer ulaşabiliyorsa hangi yoldan gidecektir?
  Eğer ulaşamıyorsa ne yapmak gereklidir?